2 апреля 2010 г.                                                                                       440

Об условиях приема поверхностных

и нормативно-чистых (очищенных)

производственных сточных вод в

коммунальные сети дождевой

канализации г. Витебска

В соответствии с  Законом Республики Беларусь  от 26 ноября     1992 года «Об охране окружающей среды»   в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года и в целях улучшения санитарного состояния поверхностных водных объектов г. Витебска, защиты водных объектов г.Витебска от последствий хозяйственной деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов хозяйственной деятельности, повышения их ответственности за сброс в коммунальные сети дождевой канализации загрязненных сточных вод, комплексного решения вопросов улучшения содержания и ремонта коммунальных сетей городской дождевой канализации Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях приема поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска.

2. Утвердить перечень загрязняющих веществ для контроля качества поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод при сбросе в коммунальные сети дождевой канализации  г. Витебска согласно приложению.

3. Коммунальному ремонтному унитарному предприятию «Гордормост»  (Горбик Н.И.):

3.1. обеспечить систематический контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными субъектами хозяйственной деятельности (далее – абоненты) установленных требований к составу и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сбрасываемых с их территорий в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод;

3.2. требовать от абонентов разработки мероприятий, направленных на уменьшение объема сбрасываемых нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод и снижения содержания концентраций загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, поступающих в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска;

3.3. информировать Витебскую городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о систематических (более 2 раз в течение года) фактах нарушения абонентами установленных настоящим решением условий приема поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г.Витебска;

3.4. принимать в установленном порядке меры по ликвидации несанкционированных подключений к коммунальным сетям дождевой канализации г. Витебска;

3.5. требовать от заказчика при выдаче технических условий и согласовании проектов на реконструкцию действующих или строительстве новых сетей и очистных сооружений дождевой канализации соблюдения ими установленных нормативов к качеству поверхностных сточных вод, поступающих в коммунальные сети дождевой канализации г.Витебска.

4. Рекомендовать руководителям абонентов г.Витебска:

4.1. проводить необходимые мероприятия по обеспечению эффективной очистки поверхностных сточных вод на локальных очистных сооружениях перед сбросом в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска;

4.2. обеспечить беспрепятственный проход (проезд) специалистов, обслуживающих коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска, к установленному месту отбора проб, к локальным очистным сооружениям;

4.3. направлять представителя абонента для участия в отборе проб сточных вод и обследовании локальных очистных сооружений;

4.4. организовать установку и эксплуатацию приборов учета нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод при объеме сброса их более 50 кубических  метров в сутки.

5. Коммунальному унитарному предприятию «Витебскводоканал» (Саховский А.А.), обслуживающему сети хозяйственно-фекальной канализации, принимать срочные меры по ликвидации выявленных подключений этих сетей к коммунальным сетям дождевой канализации г. Витебска.

6. Проектным организациям коммунальной собственности г. Витебска при разработке проектов строительства и реконструкции объектов г. Витебска предусматривать затраты на сброс поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации со строительной площадки с обязательным устройством пункта мойки колес транспортных средств и строительной  техники.

7. Предложить руководителям абонентов г. Витебска заключить договоры на прием поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска с коммунальным ремонтным унитарным предприятием «Гордормост», обслуживающим эти сети.

8. Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды принимать меры административного воздействия             к     владельцам     сетей    ливневой     канализации,    допустивших      случаи несанкционированного сброса производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска.

9. Настоящее решение опубликовать в газете «Витьбичи».

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета Шерикова Д.Н.

Председатель                                                                    В.П.Николайкин

Управляющий делами                                                     В.В.Руденя

АП 2.04.2010

УТВЕРЖДЕНО

# Решение Витебского городского

исполнительного комитета

02.04.2010  №  440

# ИНСТРУКЦИЯ

об условиях приема поверхностных

и нормативно–чистых (очищенных)

производственных сточных вод

в коммунальные сети дождевой

канализации г. Витебска

1. Инструкция об условиях приема поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) сточных вод (далее – сточные воды) в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска (далее – Инструкция) устанавливает порядок приема в коммунальные сети дождевой канализации г. Витебска (далее – городская дождевая канализация), находящиеся в хозяйственном ведении коммунального ремонтного унитарного предприятия «Гордормост» (далее – владелец сетей) сточных вод, а также регламентирует взаимоотношения владельца сетей с предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями и иными субъектами хозяйствования (далее – организации), сбрасывающими сточные воды в городскую дождевую канализацию.

2. Для целей настоящей Инструкции под сточными водами следует понимать смесь атмосферных (дождевых, талых), поливомоечных и нормативно–чистых (очищенных) производственных (отработанных в техническом процессе производства) сточных вод, образующихся в месте подключения внутриплощадочной дождевой канализационной сети к городской дождевой канализации (в контрольном колодце). Сточные воды, поступающие в городскую дождевую канализацию, а затем в 5 водотоков г.Витебска (река Западная Двина, река Лучёса, река Витьба, ручей Дунай, Гапеев ручей), должны иметь такой состав, чтобы:

2.1. не превышали допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных СанПиН 4630-88 «Санитарные нормы и правила охраны поверхностных вод от загрязнения», Санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно–бытового водопользования», ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно – бытового водопользования»;

2.2. обеспечивали бесперебойное функционирование сетей и сооружений городской дождевой канализации;

2.3. не допускали выделения газообразных веществ, негативно влияющих на здоровье обслуживающего персонала, эксплуатирующего сети городской дождевой канализации, в окружающую среду.

3. Организации обязаны выполнять мероприятия по сокращению сброса нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в городскую дождевую канализацию за счет применения рациональных технологических процессов, частичного или полного водооборота, повторного их использования.

4. Отведение сточных вод с территории организации в городскую дождевую канализацию может быть разрешено после заключения договора с владельцем сети на прием этих вод при условии соответствия их состава перечню допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах. Для отведения нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в городскую дождевую канализацию дополнительным условием является наличие разрешения на специальное водопользование, выдаваемого Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

5. Нормативно-чистые (очищенные) производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению с поверхностными сточными водами, не должны:

5.1. содержать вещества, способные засорять или отлагаться на стенках труб канализационной сети;

5.2. оказывать разрушающее действие на материалы труб и элементы сооружений канализации;

5.3. содержать горючие смеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в канализационных сетях и сооружениях;

5.4. содержать вещества, для которых не установлены допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта-приемника очищенных сточных вод;

5.5. иметь температуру выше 40(С;

5.6. содержать возбудителей инфекционных заболеваний;

5.7. содержать нерастворенные масла, а также смолы и мазут;

5.8. содержать биологически-жесткие поверхностно-активные вещества.

6. Запрещается сбрасывать в городскую дождевую канализацию концентрированные маточные и кубовые растворы, а также бытовые сточные воды, загрязненные в процессе производства.

7. Присоединение внутриплощадочной дождевой канализации к городской дождевой канализации должно осуществляться самостоятельными выпусками сточных вод с устройством контрольных колодцев, размещаемых на или за пределами территории организации. Для вновь строящихся организаций обязательным условием является устройство самостоятельного выпуска в городскую дождевую канализацию.

8. Не допускается подключение сточных вод от нескольких организаций к одному выпуску сточных вод.

9. На сетях, отводящих нормативно-чистые (очищенные) производственные сточные воды в городскую дождевую канализацию, должны быть предусмотрены приборы учета количества сбрасываемых сточных вод и возможность отбора проб. Расчет количества поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территорий организаций в городскую дождевую канализацию, производится в соответствии с Инструкцией по расчету объемов поверхностных сточных вод, поступающих в коммунальные сети дождевой канализации и сооружения для их очистки с застроенных территорий поселений Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г. № 33, 8/7844).

10. Контроль за качественным составом и условиями сброса сточных вод в городскую дождевую канализацию возлагается на владельцев сетей и осуществляется путем:

10.1. отбора проб сточных вод в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Беларусь, в присутствии представителя организации, в отношении которой осуществляется проверка условий сброса сточных вод в сети городской дождевой канализации, с оформлением  соответствующего акта. В случае отсутствия представителя организации в течение 30 минут с момента прибытия представителя владельца сети для осуществления отбора пробы или отказа представителя организации от подписания акта в акте делается соответствующая запись.

10.2. определения качества сточных вод на основании разовой пробы, отобранной из контрольного колодца, производимого в химической лаборатории, аккредитованной на техническую  компетентность проведения испытаний, в соответствии  с требованиями Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ ГОСТ Р5592-2001 «Вода. Общие требования к отбору проб», и проведения анализов в соответствии с действующими методиками с оформлением протокола испытаний.

11. Для обеспечения объективности результатов анализов сточных вод представителю организации предоставляется право наблюдать за ходом лабораторного исследования.

12. Периодичность отбора проб устанавливается в соответствии с задачей контроля и с учетом режима расхода и состава сточных вод данной организации (не реже одного раза в квартал). Об имеющих место случаях многократного (двух и более раз) превышения допустимых концентраций владелец сетей сообщает в Витебскую городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

13. Представитель владельца при необходимости имеет право осуществлять отбор проб сточных вод совместно с представителями Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

14. Владелец сети имеет право проводить незапланированные и повторные отборы проб сточных вод в случае:

14.1. ухудшения качества сточных вод перед сбросом их в водные объекты;

14.2. необходимости контроля за выполнением организационно-технических мероприятий, проводимых организацией, осуществляющей сброс сточных вод в городскую дождевую канализацию;

14.3. по письменному заявлению организации после проведения комплекса организационно-технических мероприятий по улучшению качественного состава сбрасываемых сточных вод и предварительной оплаты услуг по повторному контролю проб сточных вод.

15. Результаты анализов сточных вод, выполненных аккредитованными лабораториями, являются основанием для определения размера платы за пользование городской дождевой канализацией.

16. Владелец сетей имеет право потребовать принятия мер по наладке действующих локальных очистных сооружений или строительству новых в случае их отсутствия или выхода из строя и систематических нарушений организацией  установленных условий приема сточных вод в городскую дождевую канализацию, если не выполняются требования к выпуску очищенных сточных вод в  водные объекты.

17. В случае возникновения угрозы залповых сбросов нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод организации обязаны за сутки предупредить владельца сетей. При запланированных залповых сбросах нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод организации должны ежемесячно представлять графики сбросов владельцу сетей. В случае выявления залповых выбросов загрязняющих веществ владелец сетей имеет право провести обследование внутриплощадочной сети дождевой канализации организации.

18. Перед ремонтом (реконструкцией) локальных очистных сооружений организация должна уведомить владельца сети и представить план мероприятий по ремонту (реконструкции) локальных очистных сооружений, согласованный с Витебской городской инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.

19. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложение

к решению Витебского городского

исполнительного комитета

02.04.2010  № 440

ПЕРЕЧЕНЬ

загрязняющих веществ для контроля

качества поверхностных и нормативно-чистых

(очищенных) производственных сточных вод

при сбросе в коммунальные сети дождевой

канализации г. Витебска

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ |
| --- | --- |
| 1 | Водородный показатель |
| 2 | БПК5 |
| 3 | Взвешенные вещества |
| 4 | Нефтепродукты |

В случае необходимости производить анализ поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод по расширенному перечню ингредиентов, предусмотренных Санитарными правилами и нормами 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».