ООО «Стройторгсервис»

Утверждаю

Заместитель директора

ООО «АКИТАМА»

______________ А.А. Петрухин

М.П

ОТЧЕТ

«Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г.Витебске»

Главный инженер проекта				Печкин В.А.

2020 г.

# Список исполнителей

| Отчет выполнил |  | С.Г.Силицкая |
| --- | --- | --- |

# Реферат

Отчет содержит __107___ страниц, ____3___ рисунков, ___19___ таблицы, _____26__ источник литературы.

Объект исследования – окружающая среда района строительства завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по объекту «Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске», картографическая, гидрологическая информация, результаты экспедиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информационные документы, приведённые в разделе.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение |  |
| Резюме нетехнического характера |  |
| 1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности |  |
| 1.1 Требования в области охраны окружающей среды |  |
| 2 Общая характеристика объекта строительства |  |
| 2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности |  |
| 2.2. Альтернативные варианты размещения и реализации планируемой деятельности |  |
| 3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности |  |
| 3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности |  |
| 3.1.1 Климат и метеорологические условия |  |
| 3.1.2 Атмосферный воздух |  |
| 3.1.3 Поверхностные воды |  |
| 3.1.4 Геологическая среда и подземные воды |  |
| 3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров |  |
| 3.1.6 Растительный и животный. Леса. |  |
| 3.1.7 Природные комплексы и природные объекты |  |
| 3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование |  |
| 3.2. Природоохранные и иные ограничения |  |
| 3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности |  |
| 4 . Источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. |  |
| 4.1 Воздействие на атмосферный воздух |  |
| 4.2. Воздействие физических факторов на окружающую среду |  |
| 4.2.1. Шумовое воздействие |  |
| 4.2.2. Воздействие вибрации |  |
| 4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний |  |
| 4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений |  |
| 4.3 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды |  |
| 4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. |  |
| 4.5 Обращение с отходами производства |  |
| 4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса |  |
| 4.7 Санитарно-защитная зона |  |
| 5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды |  |
| 5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха |  |
| 5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия |  |
| 5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод |  |
| 5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова |  |
| 5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов |  |
| 5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране |  |
| 5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций |  |
| 5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий |  |
| 6 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности |  |
| Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух |  |
| 6.2 Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду |  |
| Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы |  |
| Организационно-технологические и профилактические мероприятия. |  |
| 6.5. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир |  |
| 7 Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности |  |
| Оценка значимости планируемой деятельности на окружающую среду. |  |
| Оценка возможного трансграничного воздействия. |  |
| 10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия |  |
| Приложения: |  |
| Приложение А. Программа по ОВОС |  |
| Приложение Б. Ситуационная схема размещения объекта планируемой деятельности в радиусе 2 км |  |
| Приложение В. Исходные данные: Решение исполнительного коммитета Акт выбора участка Справка о фоновых концентрациях Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды (подземные воды) Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды (почвы) Протокол проведения измерений в области озраны окружающей среды (плотоность потока радона, мощность гамма-излучений. Справка об отсутствии объектов растительного и животного мира,занесенного в Красную книгу Республики Беларусь. ТУ на щепу,как вид топлива. Техническая характеристика котла Характеристики электрофильтра. Техническая спецификация. Уровень шумов оборудования. Справка о вывозе ТБО, о карьере ПГС. Схема технологического процесса |  |
| Приложение Г. Оценка значимости воздействия на окружающую среду. Приложение Д. Расчетная часть: Расчетные значения максимальных концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта Расчет выбросов от котлов отопительных. Источник №1. Расчет выбросов тяжелых металлов Расчет выбросов стойких органических загрязнений Расчет выхода золы. Расчет выбросов от линии окорки. Источник №6001. Расчет выбросов от линии дробления. Источник №2. Расчет выбросов от Хранилища щепы. Источник №6002. Расчет выбросов от Линии сырого измельчения. Источник №3. Расчет выбросов от Склада микрощепы (щепа). Источник №6003. Расчет выбросов от Склада микрощепы (опилки). Источник №6003. Расчет выбросов от Ленточной сушилки. Источник №4-8. Расчет выбросов от Промежуточного хранилища. Источник №9. Расчет выбросов от Линии сухого измельчения и гранулирования. Источник №10. Расчет выбросов от Силоса сухого и измельченного продукта. Источник №11. Расчет выбросов от Силоса хранения пеллет 1. Источник №12. Расчет выбросов от Силоса хранения пеллет 2. Источник №13. Расчет выбросов от Загрузки в ж/д вагоны. Источник №14. Расчет выбросов от Загрузки биг-бегов. Источник №6004. Расчет выбросов от Загрузки в автотранспорт. Источник №15. Расчет выбросов от Склада хранения топливной щепы. Источник №6005. Расчет выбросов от Склада золы. Источник №6006. Расчет выбросов от Зоны хранения сырой щепы и микрощепы. Источник №6007. Расчет выбросов от АЗС. Источник №6008. Расчет выбросов от Очистных сооружений ливневых стоков. Источник №16-№17. Расчет выбросов от Стоянки для легковых автомобилей на 13 м/мест. Источник №6009. Расчет выбросов от Стоянки ожидающего транспорта на 4 м/места. Источник №6010. Расчет выбросов от Стоянки ожидающего транспорта на 2 м/места. Источник №6011. Расчет выбросов от площадки посадки/высадки рабочих. Источник №6012. Расчет выбросов от Бокса для хранения погрузчиков. Источник №6013. 29. Расчеты выбросов от автотранспорта, обслуживающего предприятие. Источник №6014-№6020. 30. 31.Расчет выбросов от автотранспорта существующих ГСК№5, ГСК№8. Источники №6021,№6022. 32. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ. 33. Таблица параметров выбросов 34. Расчет шумового воздействия. 35. Условия проектирования. |  |
| Приложение Е. Графическая часть Схема генплана с источниками выбросов. Ситуационная схема с расчетными точками. Таксационный план. |  |
| Приложение Ж 1. Свидетельство о повышении квалификации по курсу ОВОС 2. Копия газеты с объявлением 3. Скриншот объявления на сайте райисполкома 4. Протокол общественных обсуждений 5. Сводка отзывов по отчету |  |

Введение

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду.

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.  в ред №218-з от 15.07.2019

Статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду:

1.2. объекты промышленности (объекты, на которых планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен;

1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов (т.к. в проекте предусмотрено сжигание древесных отходов в котельной).

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую вреду объекта «Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске».

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Цель проведения оценки воздействия:

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемого строительства.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности.

- Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой деятельности.

- Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

- Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий.

- Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

- Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух альтернатив проектному решению: «реализация проектного решения» и «отказ от реализации проектного решения».

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности

по проектируемому объекту:

«Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске»

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   деятельности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   показателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   режиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.

Окружающая        среда   –   совокупность     компонентов      природной      среды,   природных   и  природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являются  земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  воздействия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    деятельности     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  невозможности ее осуществления.

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    природные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   планируемой       хозяйственной  деятельности.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г. (в ред. №218-З от 15.07.2019)  отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  является  частью  проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

ОВОС включает в себя следующие этапы:

-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);

-  разработка отчета об ОВОС;

-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  планируемой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- Принятие решения в отношении планируемой деятельности.

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  касающихся  реализации  планируемой  деятельности;

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документирования  высказанных  замечаний и предложений;

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собрания   по  обсуждению  отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;

-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;

в случае заинтересованности общественности:

-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета  об ОВОС;

-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон;

-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  отзывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение строительства объекта «Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске», в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Характеристика планируемой деятельности и места размещения

Данным проектом предусматривается строительство цеха по производству пеллет,  контейнерная АЗС , 2 пункта охраны, 2 площадки для складирования сырья по 10000 м3, 2 трансформаторных подстанции, котельная, административно-бытовой корпус (перспектива), стоянка ожидающего транспорта, боксы, весы, отвал сырой микрощепы, очистные сооружения, рампа-платформа,  площадка привозной щепы.

Проектом предусмотрена подъездная дорога с северо-западной стороны шириной 6.0м с  цементобетонным покрытием. С юго-западной стороны предусмотрены два въезда на территорию. Площадки на территории комплекса запроектированы с цементобетонным покрытием.   Подъезды к сооружениям выполнены с учетом обеспечения удобной связи между зданиями и с учетом противопожарного обслуживания и разрывов.

Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ООО «АКИТАМА».

Предприятие по производству топливных гранул находится в промзоне СЭЗ г. Витебска по ул. П.Бровки.

Проектируемый объект расположен частично (край участка и ограждение) в  границах природных территорий, подлежащих специальной охране - третий пояс ЗСО артскважин №51037/94 Правды-1 и №51086/94 Правды-2.

Рельеф участка сложный с общим уклоном с северо-востока на юго-запад. На участке размещены бетонные лотки, откосы, сеть канав с переливной трубой в котлован, насыпи от 1.0м до 2.0м, заболоченная территория. На территории располагаются сети канализации, водопровода и электрические сети 10кВ. С западной стороны расположены ж.д. пути, ограниченные откосом высотой около 6м. С южной стороны расположен технологический водоем. Проектируемая территория ограничена с северо-восточной стороны гаражным кооперативом, с южной стороны территориями предприятия телезавода.

Проектом предусмотрено ограждение территории забором.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят от организованных источников – 250 м.

Зона воздействия –960 м. В зоне воздействия находятся многоэтажная жилая застройка и жилая застройка усадебного типа.

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительства, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- Шумовое воздействие;

- Воздействие на почвы;

- Воздействие на объекты растительного мира;

- Образование отходов производства.

При строительстве и эксплуатации объекта ожидется загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый выброс загрязняющих вещетв от предприятия составляет  436,9484 т/год. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о том, что в процессе эксплуатации предприятия на прилегающих териториях будут соблюдаться дествующие нормативные требования качества атмосферного воздуха.

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на  состояние атмосферы оказано не будет.

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

Проектируемой водоснабжение предусматривается от существующей сети водопровода идущего вдоль ул. П. Бровки  Ø532 (чугун).

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается от проектируемых  пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети.

Бытовые  сточные воды от проектируемых зданий сбрасывается в существующую канализационную сеть расположенную на территории проектируемого объекта.

Отвод дождевых, талых вод от проектируемого объекта  предусматривается в проектируемую самотечную сеть дождевой канализации, которая сбрасывается в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей от существующих складов телезавода «Витязь»

Проектом предусмотрена установка очистки ливневых стоков  со всей территории объекта производительностью 30л/с  (аналог Кристалл-R-П УП «ПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»).

Воздействие на растительный мир и животный мир заключается в удалении объектов растительного мира.

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места гнездования птиц и пути миграции животных.

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возможность значительного экономического и социального эффекта развития г.Витебска и Витебской области.

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

- производство экологичного вида топлива, обладающего большей теплотворной способностью. в расширении экспортного потенциала региона;

- в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его жизни;

- повышение уровня занятости населения;

- повышение качества жизни населения;

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации;

- стимулы для реализации социальных программ.

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности.

  - Требования в области охраны окружающей среды

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в следующих нормативных документах

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» в ред. №218-З от 15.07.2019;

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»;

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 18.10.2016 N 431-З;

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически значимых решений»

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в редакции от 28.12.2018 N 2/2591 ;

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793);

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от  17.11.2016 N 928 ;

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.);

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847.

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ».

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  30.03.2015 N 33.

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.04.2019г. №265)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте N 3/1876 от 30 января 2006 г.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

## сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

## снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

## применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

## рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

## предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

## материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

## финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

## При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их воспроизводства.

## При разработке проектов строительства, строительства, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.

- Общая характеристика планируемой деятельности

Проектные решения объекта "Строительство завода по переработке низкотоварной древесины и выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г.Витебске" разработаны в соответствии с заданием заказчика и технико-коммерческим предложением комплекта оборудования производства пеллет  фирмы «Prodesa».

# Общая характеристика объекта

Проектными решениями для  выпуска древесно-топливных гранул (пеллет) в качестве сырья используется низкотоварная  древесина следующего  соотношения:

- Хвойные породы - 20%:

- 10% сосна

- 10% ель

- Лиственные породы  - 80%:

- 15% береза

-  45% осина

- 20% серая ольха.

Содержание  древесины может варьироваться в пределах ±10%.

Для переработки используются бревна длиной 2-6м,   диаметром 500мм,  700мм (максимум 5%), содержание влаги 50%.  В зимнее время доля замороженных бревен максимум 25%.

Содержание коры до 10%.

Древесные топливные гранулы (пеллеты) должны отвечать требованиям СТБ 2027-2010, требованиям европейского стандарта DIN EN 14961-2 и торговой марки "ENplus" ("Европейская ассоциация биомассы"), а именно:

- качество –А1или12

- диаметр  - 6-8мм

- плотность - ≥ 600 кг/м3

- содержание воды - ≤ 10%

Проектными решениями в составе предприятия по переработке низкотоварной древесины и выпуску древесно-топливных гранул  предусматривается размещение на строительной площадке следующих сооружений и зданий:

организация склада круглого леса; размещение линии подготовки сырья (окорка, дробление);хранилище щепы; линия сырого измельчения;	склад микрощепы; ленточная сушилка; буферное хранение сухого материала; линия сухого измельчения; бункер хранения  измельченного продукта;	 линия гранулирования пеллет; хранилище пеллет;	котельная.

# Мощность объекта, режим работы

Производственная мощность предприятия по выпуску пеллет составляет – 150000 т/год.

Режим работы производства топливных гранул:

- линия окорки и дробления: 18ч/сутки  (6000ч/год)

- линия сырого измельчения и сушки 24ч/сут, 7992ч/год;

- линия сухого измельчения, гранулирования и экспедиции: 22,2ч/сутки (7400ч/год)

# Основные технологические решения. Обеспечение сырьем.

# Баланс сырья и готовой продукции

Для  изготовления годовой программы по производству  пеллет предусматривается использование  следующего сырья:

- плотных пород древесины - 300000 м3/год, (2,5 м3 плотных кубов сырья на 1т пеллет);

Расход древесных отходов  для сжигания  в котлоагрегатах,  при средней влажности  сырья около 55%, работающим в полную нагрузку - 17 МВт/час составляет - 63800т/год. На производстве предусматривается установка двух котлоагрегатов.

Баланс сырья при производстве пеллет  приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | % | м3/год |
| --- | --- | --- |
| Производство пеллет: |  |  |
| низкотоварная древесина | 100 | 300000 |
| Обогрев котлоагрегатов (2шт): |  |  |
| древесных отходов | 90% | 33800т/год |
| Отходы вне баланса (кора) | до 10 | 30000 |

# Схема производства

Производство пеллет включает следующие технологические операции:

- рубка и доставка  сырья на площадку;

- подготовки сырья – снятие коры и производство щепы (дробление);

- измельчение сырой щепы на молотковой дробилке;

- сушка сырья на ленточной сушилке до определенной кондиции (окончательная влажность для сырья - около 10%), включая склады опилок и щепы до сушки и после;

- приготовление горячей воды в водогрейном котле  для работы ленточной сушилки. Топка водогрейного котла  работает  на влажных древесных отходах;

- шнековый конвейер подачи от силоса к молотковой дробилке;

- линия гранулирования с 4 прессами, конвейерами к охладителю, охладитель, сито;

- упаковка пеллет в Биг-бэги;

- автоматизация и электрощиты, кабели и визуализация процессов.

Доставка сырья на территорию предприятия предусматривается автомобильным и железнодорожным транспортом. Разгрузка производится колесным погрузчиком высокой грузоподъемности с захватом («лесопогрузчиком»).

Учитывая неравномерность поступления лесоматериалов в течении года на предприятии требуется организация склада круглого леса, рассчитанный на работу предприятия минимум  на 18дней, что соответствует приблизительно 16340м3.

Требуемая площадь склада несортированных круглых материалов (Sк) определена по формуле:

где

Mк – количество сырья на складе (16340 м3);

l – ширина штабеля по наибольшей длине бревна (6.0 м);

Hк – высота штабеля (4 м);

kшт – коэффициент заполнения штабеля, принимаем равным 0,65;

kпл – коэффициент использования площади склада, принимаем равным 1.2;

С учетом возможности размещения штабелей на складе получаем:

25 штабелей  – L1=40 м;

Объем хранимого сырья определяем как:

где

Vi – объем i-го штабеля, м3;

ni – количество штабелей данного размера.

Бревна подаются в линию подготовки на стол подачи, порционно в окорочный агрегат. Кора извлекается различными конвейерами, а окоренные бревна продвигаются на дробление через металлоискатель и систему обнаружения негабаритных бревен. В линии дробления используется машина с технологией ножей, позволяющей дробить бревна в щепу с правильным размером частиц перед стадией их измельчения.

После рубительной машины и перед подачей на линию сырого измельчения, предусмотрен подвижный пол на 500 м3, ограниченный стенами и подвижный пол на 125 м3, ограниченный стенами, для хранения щепы.

Далее цепным конвейером  щепа  подается  к линии сырой молотковой дробилки для измельчения. Линия сырого измельчения оснащена системой сбора пыли, для контроля выбросов в атмосферу и возврата частиц малого размера в производственный процесс.

Для хранения и подачи микрощепы в сушилку  предусмотрен подвижный пол объемом 250 м3.

Для хранения и подачи в сушилку опилок предусмотрен подвижный пол объемом 125 м3.

Далее цепной транспортер транспортирует микрощепу и опилки из хранилищ в дозировочный бункер ленточной сушилки. Дозировочный бункер включает дисковый экран и магнитный сепаратор.

В низкотемпературной ленточной сушилке, используется горячая вода температурой 105°С, поступающей из водогрейного котла. Для размещения сушилки предусматривается строительство  производственного корпуса.

После прохождения процесса сушки, сырьё влажностью 8-10% подается цепными транспортерами в закрытое буферное хранилище объемом 500 м3 для дополнительного выдерживания продукта после сушилки, чтобы получить однородное содержание влаги для получения высокого качества пеллет.

Далее цепной транспортер подает материал в линию сухого измельчения с молотковой мельницей, которая оснащена циклонным фильтром для контроля выброса пыли в атмосферу и отделения продукта от воздушного потока.

В линии гранулирования предусмотрен буферный силос 40 м3 для  достижения еще большей однородности влажности продукта перед его подачей в грануляторы.

Подача материала на грануляторы производится дозировочным шнеком. Между транспортером и гранулятором устанавливается кондиционер, который регулирует влажность в сырьевом материале согласно требованиям качества готовой продукции, и обеспечивает непрерывную подачу материала в гранулятор.

Температура продукта на выходе из грануляторов достигает 90°С, поэтому предусмотрена система охлаждения для доведения пеллет до качества, соответствующего техническим требованиям. Охладитель при этом оснащается циклоном для снижения выбросов пыли в атмосферу и возвращения мелких частиц в производственный поток.

После охладителя вибрационное сито просеивает готовую продукцию, извлекая из линии сыпь и не соответствующие техническим стандартам поврежденные пеллеты.

Для размещения линии гранулирования предусматривается строительство производственного корпуса. В данном корпусе предусматривается разместить бытовые помещения для работающих.

Для хранения пеллет предусмотрено два конических силоса объемом по 1.000 м3.

Конечный продукт (пеллеты)  ленточным транспортером с системой взвешивания подаются в систему загрузки в железнодорожные вагоны, в автотранспорт. Кроме этого предусмотрена линия заполнения биг-бэгов.

Для обеспечения автотранспорта  моторным топливом предусматривается размещение на площадке  контейнерной заправки, с объемом резервуара хранения топлива 10м3, количество заправок до 100шт в сутки.

# Оборудование

Проектом предусмотрено осуществление технологического процесса разработанного фирмой «Prodesa»  на базе комплектного оборудования фирмы «Prodesa» и  приобретаемого заказчиком.

В комплекте поставляется следующее оборудование:

- линия окорки и дробления;

- линия сырого измельчения;

- система подачи влажного сырья к сушилке;

- линия сушки (ленточная сушилка);

- хранилище сухого продукта;

- линия сухого измельчения;

- буферный силос сухого и измельченного продукта;

- линия гранулирования;

- хранилища пеллет и экспедиционная система;

Размещение зданий и сооружений с учетом зон хранения для производства пеллет  планируется на участке  около 12га.

В непосредственной близости к площадке имеется железнодорожный путь по которому планируется отгрузка готовой продукции в железнодорожные вагоны.  Кроме этого имеется железнодорожный путь для поставки вагонов с сырьем (бревна) и дальнейшей отгрузки в зоны складирования.

Для складирования сырья (бревен) используется открытая  площадка с твердым покрытием. Также поставка сырья и отгрузка готовой продукции предусматривается автотранспортом. На проектируемой  площадке имеется два въезда.

# Безопасность труда

Источником шума при производстве пеллет является  оборудование линии подготовки сырья (окорочный станок и дробилка), молотковые мельницы, гранулятор, вентиляторы уровень шума которых превышает нормируемые значения (от 90 до 105 дБ(А).  В связи, с чем рабочие места операторов размещаются в шумозащитных кабинах.

На остальных рабочих местах работы выполняются с использованием индивидуальных средств защиты – наушники.

На перспективу предусмотрено строительство административно-бытового  корпуса  предназначенного  для размещения административно-управленческого персонала и бытовых помещений. Площадь помещений определяется ориентировочно  из условия обеспечения в среднем не менее 6м2 площади на рабочее место административных рабочих и 2 м2 на одно рабочее место   производственных и вспомогательных рабочих . Кроме этого предусматриваются санитарные узлы,  комната приема пищи.

# Ориентировочная численность работающих

# Таблица 2

| Профессиональный состав | Численность работающих всего, чел | Численность работающих в смену, чел |
| --- | --- | --- |
| Производственные рабочие: |  |  |
| Оператор окорочно-рубительного комплекса | 3 | 2 |
| Оператор участка гранулирования | 4 | 1 |
| Оператор сушильного комплекса | 4 | 1 |
| Лаборант | 4 | 1 |
| Водитель погрузчика | 1 | 1 |
| Водитель колёсной техники | 4 | 1 |
| Итого: производственных рабочих | 20 | 7 |
| Вспомогательные рабочие: |  |  |
| Слесарь-ремонтник | 4 | 1 |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл.оборудования | 4 | 1 |
| Оператор котельной | 5 | 2 |
| Дежурный специалист КИПиА | 2 | 1 |
| Работники складских помещений | 8 | 4 |
| Уборщик производственных помещений | 2 | 1 |
| Итого: вспомогательных рабочих | 25 | 10 |
| Административный персонал | 18 | 18 |
| Итого по производству | 63 | 35 |

На перспективу предусмотрено строительство административно-бытового  корпуса  предназначенного  для размещения административно-управленческого персонала и бытовых помещений. Площадь помещений определяется ориентировочно  из условия обеспечения в среднем не менее 6м2 площади на рабочее место административных рабочих и 2 м2 на одно рабочее место   производственных и вспомогательных рабочих. Кроме этого предусматриваются санитарные узлы,  комната приема пищи.

# Административный корпус

Административно-бытовой  корпус предназначен для размещения административно-управленческого персонала и бытовых помещений. Площадь помещений определяется ориентировочно  из условия обеспечения в среднем не менее 6м2 площади на рабочее место административных рабочих и 2 м2 на одно рабочее место   производственных и вспомогательных рабочих . Кроме этого предусматриваются санитарные узлы, комната обогрева и комната приема пищи.

Рис.1 Технологическая схема

Характеристика жилой зоны

Предприятие расположено по ул. П.Бровки  на Юго-Востоке г.Витебска в первомайском районе.  Жилая застройка значительно удалена от территории рассматриваемого предприятия.

В западном направлении по ул. П.Бровки ближайшие жилая застройка, представленная многоэтажными жилыми домами, расположена на расстоянии 530м.

В северо-западном направлении по ул. П.Бровки ближайшие жилая застройка, представленная многоэтажными жилыми домами, расположена на расстоянии 450м.

В северном направлении ближайшие многоэтажные дома микрорайона Билево расположены на расстоянии 475м.

В северо-западном направлении ближайшие многоэтажные дома микрорайона Билево расположены на расстоянии 550м.

В юго-западном направлении расположена жилая застройка усадебного типа на расстоянии 420м.

В юго-восточном направлении расположена жилая застройка усадебного типа в районе трамвайного кольца по ул П.Бровки на расстоянии 760м.

Характеристика промышленной зоны

Участок расположен в производственной зоне СЭЗ г.Витебска.  Участок неправильной формы. Рельеф участка сложный с общим уклоном с северо-востока на юго-запад. На участке размещены бетонные лотки, откосы, сеть канав с переливной трубой в котлован, насыпи от 1.0м до 2.0м, заболоченная территория. На территории располагаются сети канализации, водопровода и электрические сети 10кВ.

С западной стороны расположены ж.д. пути, ограниченные откосом высотой около 6м. За железной дорогой расположена производственная зона предприятия ОАО «Бельбимбо», заправочная станция Витебскгаз и другие производственные площадки.

С южной стороны расположен технологический водоем.

С северо-восточной стороны проектируемая территория ограничена гаражным кооперативом

С южной стороны территориями предприятия телезавода «Витязь».

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Акитама» (далее по тексту - «Заказчик»), адрес: Республика Беларусь г.Витебск, ул.Гончарная,15

Управляющий Общество с ограниченной ответственностью «Акитама» - Пыжикова Л.А.

Контактное лицо: заместитель директора Петрухин Александр Александрович тел, e-mail: info@akitama.by

Основным направление деятельности предприятия является использование инновационных экологически безопасных технологий при переработке древесины.

2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация планируемой деятельности

Участок по выпуску древесно-топливных гранул расположен в производственной зоне СЭЗ г. Витебска.

Существовали следующие альтернативные варианты:

- Альтернативная площадка №1

- Альтернативная площадка №2 (располагалась на территории телезавода «Витязь»).

- Отказ от реализации планируемой деятельности

1-ая альтернативная площадка

Положительные последствия:

- организация нового производства топливных гранул даст возможность эффективно использовать древесину в индустриальном производстве тепловой энергии;

- расположение в производственной зоне СЭЗ,

- повышение уровня занятости населения,

- выполнение Программы социально-экономического развития РБ;

- повышение качества жизни населения;

- стимулы для реализации социальных программ,

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации

Отрицательные последствия:

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации

- удаление ОРМ

2-ая альтернативная площадка

Положительные последствия:

- организация нового производства топливных гранул даст возможность эффективно использовать древесину в индустриальном производстве тепловой энергии;

- повышение уровня занятости населения,

- выполнение Программы социально-экономического развития РБ;

- повышение качества жизни населения;

- стимулы для реализации социальных программ,

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации.

Отрицательные последствия:

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации;

- удаление ОРМ;

- расположение в водоохранной зоне водных объектов;

- близкое расположение к жилым домам;

-экономически более затратная.

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Положительные последствия:

-отсутствие отрицательных последствий реализации 1- ой и 2 - ой альтернативы.

Отрицательные последствия:

-отсутствие возможности переработки отходов

- не выполнение Программы социально-экономического развития РБ;

- не решит проблему с захоронением отходов

- не приведет к повышению уровня занятости населения;

- не приведет к улучшению качества жизни;

- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации.

Таблица3.Альтернативные варианты

|  | 1-ая альтернатива Площадка (Территория СЭЗ) | 2-ая альтернатива Площадка (Территория Витязь) | «Нулевая» альтернатива «Отказ от реализации планируемой деятельности» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положительные последствия | Отрицательные последствия | Положительные последствия | Отрицательные последствия | Положи-тельные последствия | Отрицательные последствия |
| Природная среда: атмосферный воздух | — | - увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации | — | - увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации | - отсутствие отрицатель-ных последствий реализации 1-ой и 2-ой альтернативы | - не решена проблема с захоронением отходов |
| Природная среда: почвы, земельные ресурсы |  | -- потенциальное загрязнение | - | - потенциальное загрязнение |  |  |
| Природная среда: рас-тительный мир |  | - удаление ОРМ. | — | - удаление ОРМ. |  |  |
| Природная среда: поверхностные и подземные воды | - -сброс сточных вод в централизованную сеть канализации |  | -сброс сточных вод в централизованную сеть канализации | - расположение в водоохранной зоне водных объектов |  |  |
| Производст-венно-эконо-мический потенциал | - организация нового производства топливных гранул даст возможность эффективно использовать древесу в индустриальном производстве тепловой энергии; |  | - организация нового производства топливных гранул даст возможность эффективно использовать древесу в индустриальном производстве тепловой энергии; | -экономически более затратная площадка | — | - упущенная выгода для реализации производственно- экономических программ |
| Социальная сфера | - улучшения качества жизни, -стимулы для реализации социальных программ. |  | - улучшения качества жизни, -стимулы для реализации социальных программ. | - близкое расположение к жилым домам | — |  |
| Демографи- ческая ситуация | - возникновение фактора улучшения демографической ситуации. | — | - возникновение фактора улучшения демографической ситуации. | — | — | - отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации |

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что отказ от установки линии не имеет ни социальной,  ни экономической обоснованности. Выбор  очевиден в пользу 1-ой альтернативной площадки т.к. она расположена дальше от жилых домов и менее затратная в экономическом плане.

Отказ от реализации проектных решений не имеет ни социальной,  ни экономической обоснованности.

Реализация  проектных решений  альтернативного варианта №1 соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

- Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

Рис.2 Место расположения объекта

Рельеф участка сложный с общим уклоном с северо-востока на юго-запад. На участке размещены бетонные лотки, откосы, сеть канав с переливной трубой в котлован, насыпи от 1.0м до 2.0м, заболоченная территория. На территории располагаются сети канализации, водопровода и электрические сети 10кВ. С западной стороны расположены ж.д. пути, ограниченные откосом высотой около 6м. С южной стороны расположен технологический водоем. Проектируемая территория ограничена с северо-восточной стороны гаражным кооперативом, с южной стороны территориями предприятия телезавода.

Архитектурно-планировочное решение выполнено в соответствии с  требованиями АПЗ, выданного главным  архитектором  г. Витебска.

Перспектива расположения жилья в зоне воздействия объекта отсутствует.

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

Под определением состояния окружающей среды следует понимать фактическое сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом устойчивости к техногенному воздействию, характеризующееся определенными показателями и соответствующими нормативами. Регион местонахождения Витебской СЭЗ (П.Бровки) сформирован последним валдайским оледенением, которое распространилось на всю северную часть Беларуси. Витебская возвышенность и Суражская низина охватывает восточную и северо-восточную часть Витебского района. Питьевое и техническое водоснабжение СЭЗ осуществляется за счет подземных вод девонского водоносного горизонта. Источниками питьевой воды служат артезианские скважины. Преобладающими породами деревьев произрастающим  в районе расположения производства являются ольха серая, осина обыкновенная, поросль  ивы козьей. Объектов растительного и животного мира, подлежащих особой охране или отнесенных к памятникам природы на территории СЭЗ, нет.

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат района умеренно-континентальный и по сравнению с остальной территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная, преобладающая температура днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12  ºС, редко достигает – 35 ºС. Абсолютный минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март и достигает 80-86 см, а в малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина снежного покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число дней с устойчивым снежным покровом – 120. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Устойчивый снежный покров сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха 16-20 ºС, редко достигает 30-38 ºС, ночная 12-15 ºС. Осадки выпадают в виде кратковременных ливней. Снежный покров разрушается в конце марта.

Средняя температура июля повышается с севера на юг от + 17,5 ºС до + 18 ºС. Абсолютный максимум— + 36 ºС. Осень в первой половине теплая и сухая, во второй – прохладная с моросящими дождями и туманами, по ночам бывают заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, с середины октября возможны снегопады. Влажный атлантический воздух обуславливает высокую относительную влажность воздуха зимой (83—91%). Весной и летом она снижается до 67—80 %. Среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, в том числе твердые составляют около 13%, жидкие-75%, смешанные—около 12%.  70—75% осадков приходится на теплую половину года (апрель—октябрь). Максимальное количество осадков приходится на три летних месяца и составляет 250 мм, в зимнее время в виде снега выпадает 150 м. В период ливневых дождей количество осадков в сутки достигает 107 мм. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года. Преобладающие ветра по сезонам составляют: зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5 метров в секунду; весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в секунду; летом – северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 4,4 метров в секунду.

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории приведены в таблице № 2.

Таблица № 4

| № п.п. | Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| 2 | Коэффициент рельефа местности | 1 |
| 3 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С | +23,0 |
| 4 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т град. С | -7,0 |
| 5 | Среднегодовая роза ветров, % |  |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |  |
|  | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 18 | 20 | 8 | 6 | январь |
|  | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 12 | 14 | июль |
|  | 8 | 8 | 9 | 14 | 19 | 15 | 19 | 8 | 9 | год |
| 6 | Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость, превышения которой составляет 5% | 7 м/с |

3.1.2 Атмосферный воздух

Основное  влияние на уровень загрязнения компонентов природной среды на территории планируемой деятельности  и прилегающей к ней территории оказывает промышленная деятельность близлежащих предприятий и автотранспорт движущийся по ближайшим улицам.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором предполагается строительство, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» от 5.06.19г. № 24-6-14/989, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код вещества | Наименование вещества | Фоновая концентрация (среднее), мкг/м3 | Предельная допустимая концентрация (ПДК), мкг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |
| 2902 | Твердые частицы | 70 | 300,0 | 150,0 | 3 |
| 0008 | Тв.ч.10 | 44 | 150 | 50 |  |
| 0330 | Сера диоксид | 25 | 500,0 | 200,0 | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 1373 | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 0301 | Азота диоксид | 93 | 250,0 | 100,0 | 2 |
| 0303 | Аммиак | 43 | 200 | - | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 17 | 30 | 12 | 2 |
| 1071 | Фенол | 0,6 | 10 | 7 | 2 |
| 0602 | Бензол | 0,3 | 100 | 40 | 2 |
| 0703 | Бензапирен | 0,74 | - | 5 нг/м3 | 1 |

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основных контролируемых веществ составляют:

Твердые частицы – 0,23 доли ПДК,

Тв.ч.10 – 0,29 доли ПДК,

Сера диоксид – 0,05 доли ПДК,

Углерода оксид – 0,274 доли ПДК,

Азота диоксид  - 0,372 доли ПДК,

Аммиак – 0,215 доли ПДК,

Формальдегид – 0,56 доли ПДК,

Фенол -  0,06 доли ПДК,

Бензол  - 0,003доли ПДК

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет состоять из  твердых частиц, азота диоксида, диоксида серы, оксида углерода.

Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.

    - Поверхностные воды

В северо-восточном направлении от территории проектируемого предприятия  на расстоянии 350м протекает безымянный ручей, который впадает в реку Лучеса, левый приток Западной Двины

В северо-восточном направлении от территории проектируемого предприятия  на расстоянии 1360м расположено городское водохранилище.

Река Лучеса. Берёт начало из озера Зеленского около деревни Бабиновичи Лиозненского района.

Ширина 20—30 м, в низовьях до 60 м, замерзает в декабре до конца марта. Средний расход воды недалеко от устья — 21,4 м³/с.

Водосбор в пределах Лучосской низины, изрезан речными долинами, ложбинами и котловинами. Долина трапецеидальная, шириной 400—600 м. Берега чаще крутые, местами обрывистые. Пойма прерывистая, чередуется по берегам, более развита на левобережье.

В половодье среднее превышение уровня воды над меженью в нижнем течении составляет 6,2 м, максимальное 9,9 м .

Основные правые притоки — Черница, Суходровка, Ворле, левые — Ордышевка, Серокоротнянка, Оболянка, Черничанка.

В бассейне реки расположены озёра Городно, Серокоротня, Кичино, Ситнянское.

Химический анализ поверхностных вод не производился в виду значительного их удаления от проектируемого объекта и отсутствия негативного влияния.

    - Гидрогеологическая среда и подземные воды

В региональном плане изучаемая территория относится к Северо-западному склону Белорусского гидрогеологического района.

В толще четвертичных отложений отсутствуют надежные, выдержанные по площади водоупоры и она представляет собой совокупность гидравлически связанных водоносных горизонтов и комплексов. Моренные образования Сожского, Поозерского оледенений являются относительными водоупорами, опесчаненные участки которых играют роль гидрогеологических окон в питании и разгрузке напорных вод. Областью питания водоносных горизонтов и комплексов являются водораздельные пространства, а областью разгрузки – озера.

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и характером водоносности в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следующие водоносные  горизонты и комплексы:

1. Водоносный голоценовый горизонт озерно-болотных отложений (I.hIV) приурочен к голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на отдельных, пониженных участках долинного комплекса и на прилегающих территориях. Водовмещающие породы представлены торфом осоковым, древесно-тростниковым, хорошо и среднеразложившимся, мощностью 2-4 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод горизонта преимущественно 0,7-1,0 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых и талых вод.

2. Водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIIpz), приуроченный к флювиогляциальным надморенным отложениям, распространен на  исследуемой территории. Водовмещающие отложения литологически представлены разнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Залегает  на позерской морене. Описываемый горизонт залегает обычно первым от поверхности. В связи с ограниченным распространением водоносный горизонт флювиогляциальных отложений не может служить надежным источником водоснабжения. Воды его используются для хозяйственно – питьевого водоснабжения.

3. Водоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz) распространен на всей  части исследуемой территории. Подземные воды в толще морены приурочены к прослоям песков, часто глинистых и песчано-гравийных отложений, залегающих в толще моренных супесей, суглинков и глин. Общая мощность моренных отложений достигает 60 м.  Глубина залегания кровли водоносного  позерского моренного комплекса 7 м.

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песчаных прослоев.

4.  Водоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен к моренным отложениям сожского оледенения. Распространен на всей изучаемой территории. Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава, от мелкозернистых до гравелистых, часто глинистыми, залегающими в виде линз, прослоев в толще моренных супесей и суглинков по мощности до 3 м. Воды моренного комплекса обладают местным напором, величина которого зависит от глубины залегания песчаных пород в толще моренных отложений.

Питание обводненных песчаных линз происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных горизонтов.

5. Водоносный днепровский-сожский водноледниковый комплекс (f,lgIId-sz) приурочен к отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных и аллювиальных отложений, залегающих между моренами сожского и девонского горизонтов и распространен практически повсеместно.

Водовмещающими отложениями являются пески различного гранулометрического состава, нередко с гравием и галькой.

Общая мощность днепровских-сожских отложений достигает 17,8 м.  Днепровские-сожские  отложения перекрыты моренными образованиями сожского оледенения. Питание водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет перетекания подземных вод через песчаные «окна» в слабопроницаемых моренных отложениях, залегающих в кровле и подошве комплекса.

6. Водоносный горизонт девонских отложений (D2+3) повсеместно распространен на изучаемой территории.

Рис.3

О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам исследования проб воды артезианской скважины на производственной площадке (дата отбора проб 15.07.2019).

Таблица 6

| Наименование показателей ТНПА | Фактическое значение по результатам испытаний | Значение показателей по ТНПА |
| --- | --- | --- |
| Запах при 20 С и при нагревании до 60 С, баллы, не более | 0 | не более 2 |
| Привкус при 20 С, баллы, не более | 0 | не более 2 |
| Цветность , град. Не более | 10±3 | не более 20 |
| Мутность , мг/дм3 | ≤0,58 | не более 1,5 |
| Водородный показатель, рН | 7,5 | 6,0-9,0 |
| Окисляемость перманганата, мгО/дм3 | 0,9 | не более 5,0 |
| Аммиак (по азоту), мг/дм3 | ≤0,1 | не более 2,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | ≤0,002 | не более 3,0 |
| Нитраты, мг/дм3 | 2,1±0,3 | не более 45 |
| Жесткость общая, ммоль/дм3 | 6,8±1,0 | не более 7,0 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | 297 | не более 1000 |
| Хлориды, мг/дм3 | ≤10 | не более 350 |
| Сульфаты, мг/дм3 | ≤2 | не более 500 |
| Железо общее, мг/дм3 | ≤0,1 | не более 0,3 |
| Медь, мг/дм3 | 0,0029±0,0007 | не более 1,0 |
| Цинк, мг/дм3 | 0,006±0,002 | не более 5,0 |
| Никель, мг/дм3 | ≤0,001 | не более 0,1 |
| Мышьяк, мг/дм3 | ≤0,005 | не более 0,05 |
| Свинец, мг/дм3 | ≤0,003 | не более 0,03 |
| Фториды, мг/дм3 | 0,33 | не более 1,5 |
| Алюминий, мг/дм3 | 0,015±0,005 | не более 0,5 |
| Кадмий, мг/дм3 | ≤0,0001 | не более 0,001 |
| Кобальт, мг/дм3 | ≤0,001 | не более 0,1 |
| Бор, мг/дм3 | 0,094±0,023 | не более 0,5 |
| Хром 6+, мг/дм3 | ≤0,001 |  |
| Марганец, мг/дм3 | ≤0,001 | не более 0,1 |
| Ртуть, мг/дм3 | ≤0,0005 | не более 0,0005 |
| Гамма-ГХЦГ(линдан), мг/дм3 | ≤0,0001 |  |
| ДДТ и метаболиты, мг/дм3 | ≤0,0001 | не более 0,002 |
| ПАВ (анианактивные), мг/дм3 | ≤0,025 | не более 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | ≤0,0005 | не более 0,25 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | ≤0,005 | не более 0,1 |
| Молибден, мг/дм3 | 0,0046±0,0012 | не более 0,25 |
| Селен, мг/дм3 | ≤0,005 | не более 0,01 |
| Стронций, мг/дм3 | 0,61±0,09 | не более 7,0 |
| Натрий, мг/дм3 | 43,55±6,53 | не более 200 |

Фактическое значение показателей качества подземных вод  не превышает предельно-допустимых концентраций.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Рельеф участка спокойный, паводковыми водами не затапливается. Заповедные территории, памятники архитектуры, залежи полезных ископаемых на территории строительства отсутствуют.

В геоморфологическом отношении участок расположен на плоской озерно-аллювиальной равнине.

В почвенно-географическом районировании объект относится к Северной (Прибалтийской) провинции, Северо-восточному округу, Витебско-Лиозненскому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные, местами эродированные на легких водно-ледниковых слабозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками.

Уровень загрязнения почвенного покрова

Для оценки современного состояния почв использовались данные лабораторной службы Государственного Учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии». ( приложение В). Полученные данные по содержанию химических веществ в почве позволяют определить существующий фон по содержанию элементов в природной среде и существующую антропогенную нагрузку на почвенный покров. Результаты химического анализа почв предоставлены в таблице  № 7. Состояние почв можно считать удовлетворительным.  По результатам проведенных исследований почвы, пробы (образцы) по исследованным показателям безопасности соответствуют требования Гигиенических нормативов 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве», утвержденных постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 февраля 2004 №28, Гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации подвижных форм цинка, хрома, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон населенных пунктов , промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 ноября 2008 г. №187, приложения к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2012 №17/1 «Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель»

Таблица№7

| Ингредиенты | Единицы измерения | Допустимая форма | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПП1 | ПП2 | ПП3 | ПП4 |
| Нефтепродукты | мг/кг | Не>500.00 | 29,9 | 28,1 | 22,07 | 17,4 |
| Медь | мг/кг | Не>66.00 | 19,5 | 23,1 | 19,6 | 21,3 |
| Цинк | мг/кг | Не>110.00 | 13,2 | 15,3 | 26,1 | 12,1 |
| Хром | мг/кг | Не>100,00 | 8,08 | 4,07 | 3 | 3,3 |
| Никель | мг/кг | Не>40.00 | 20,5 | 33,4 | 8,29 | 11,6 |
| Свинец | мг/кг | Не>32,00 | 21,8 | 14,7 | 19,8 | 16,5 |
| Марганец | мг/кг | Не>1000 | 301,5 | 306,8 | 236 | 149,9 |

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.

Растительность, примыкающая к площадке в восточном, северо-восточном напрвлениях¸ представлена древесной растительностью малоценных пород.  Древесно-кустарниковые  формации примыкающей территории,  как и всего района в целом, образуют осина обыкновенная, ольха серая, ива козья, изредка  —  береза повисла и дуб черешчатый.

В остальных направлениях расположены земли занятые производственными площадями.

Животный мир

Орнитофауна городской черты формировался на протяжении длительного времени под воздействием, в основном, хозяйственной деятельности человека. Из птиц город постоянно населяют галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, ласточки, совы. Самую большую популяцию составляют голуби.

На территории, отведенной под проектирование, животный мир отсутствует.

Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не обнаружено.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

Предприятие размещается в промышленной зоне города со сложившейся инфраструктурой.

Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматриваемой территории города обусловлен наличием сложившейся в течение многих десятилетий антропогенной (создаваемой населением города, в том числе и легковым автомобильным транспортом) и техногенной (от многочисленных предприятий и всего объема грузовых транспортных средств) нагрузки на объекты и компоненты природной среды, отдельные элементы которой имеются в г. Витебске.

Установка линии по  производству топливных гранул не противоречит существующему профилю природопользования. Планируемый объект не предполагает качественных и масштабных, в дополнение к имеющимся, количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта.

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов рассматриваемой территории, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности с учетом требований природоохранного законодательства. Собственный природно-ресурсный потенциал Витебской области небогат минерально-сырьевыми ресурсами, за исключением торфа и разнообразного сырья для производства строительных материалов. Но регион обладает уникальными природными условиями для развития льноводства (соответствующим климатом и почвами), богатыми лесными, водными и рекреационными ресурсами – живописными озерно-лесными ландшафтами, запасами лечебных грязей и минеральных вод. К тому же это единственный в Беларуси регион, не пострадавший от катастрофы на ЧАЭС.

Особенности природно-ресурсного потенциала Витебской области определили ярко выраженную специализацию сельского хозяйства на выращивании льна и молочно-мясном скотоводстве. На местном природном сырье базируются лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство доломитовой муки для известкования почв, торфобрикетов, кирпича и других строительных материалов, на использовании благоприятных природно-экологических условий – развивается сеть санаториев, туристских баз, домов отдыха, охотничьих и рыбных хозяйств.

Планируемая хозяйственная деятельность по установке линии не противоречит существующему профилю природопользования, не предполагают существенных, в дополнение к имеющимся, как качественных, так и количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта, а также сопредельных территорий.

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.

Проектируемый объект расположен частично (край участка и ограждение) в  природной территорий, подлежащих специальной охране - третий пояс ЗСО артскважин №51037/94 Правды-1 и №51086/94 Правды-2.

Все проектируемые объекты на территории завода расположены за границами третьего пояса ЗСО артскважин №51037/94 Правды-1 и №51086/94 Правды-2.

В третьем поясе ЗСО запрещается:

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей;

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты;

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод.

Зона воздействия объекта 960 м. В границах зоны воздействия отсутствуют природные территории, подлежащие специальной охране.

Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов животных и растений показал отсутствие их в зоне размещения и  эксплуатации объекта.

Непосредственной ценности для сохранения фауны и миграционных путей диких животных площадь размещения объекта не имеет.

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

Социально-экономическая сфера областного центра – г.Витебска имеет высокий уровень промышленного, социального и культурного развития. Город имеет давние исторические корни, на территории расположен ряд культурно-исторических объектов. Город разделен на несколько районов.

Основу экономики Первомайского района города Витебска, состоящего из двух больших массивов, расположенных по берегам Западной Двины в южной части города, составляет промышленность, представленная предприятиями мясомолочной, пищевой, легкой и электронной отраслей: ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Молоко», КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба», ОАО «Витебские ковры», ОАО «КИМ», ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», РПУП «Витебский меховой комбинат», ОАО «Витязь», ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Витебскдрев», РУП «Витебскхлебпром», РУП «Витебский домостроительный комбинат». Доля района в общем объеме производства промышленной продукции города составляет более 45 процентов.

На созданной в 1999 году свободной экономической зоне «Витебск» реализуется более 30 инвестиционных проектов с привлечением капитала из 13 стран.

- Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду будет наблюдаться на территории в пределах производственной площадки, санитарно-защитной  зоны(250 м от организованных источников) и зоны воздействия.

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительства, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

- Шумовое воздействие

- Воздействие на почвы,

- Воздействие на объекты растительного мира

- Образование отходов производства

  - Воздействие на атмосферный воздух

На проектируемом предприятии выявлены следующие источники воздействия:

Источник №1.Котельная  - 2 котла 'фирмы Axis Technologies'  (высота трубы 22м, диаметр 1,5 м).

Топливом для котельной является:

- привозная щепа (ТУ на щепу, как древесный отход, используемый в качестве топлива для котельной, представлены заказчиком);

- кора после линии окорки проектируемого предприятия;

- резервное топливо – привозные кора и опилки (ТУ будет представлено заказчику после проведения тендера).

В проекте произведен расчет выбросов от котлов отопительных на наихудший вариант (наименьшее значение  низшей рабочей теплоты сгорания топлива). Наименьшая низшая рабочая теплота сгорания из используемых видов топлива для котельной 10,2 МДж/кг - топливо щепа.

Оборудование водогрейной установки состоит из следующих основных систем и агрегатов:

- Системы хранения и транспортировки топлива (2 сист.);

- Топки PKS 10 с подвижной колосниковой решеткой, водогрейным котлом и вспомогательным оборудованием (шт. тип АХТ);

- Оборудование для очитки дымовых газов –мультициклоны (степень очистки по твердым частицам  85%) (2сист.); электростатического фильтра  (степень очистки по твердым частицам  95%) (1 сист.);

- Дымоходов и дымовой трубы;

- Устройство удаления золы;

- Системы электропитания , управления и автоматизации.

К котельной примыкает склад топлива надземный с подвижным полом. Как главное и резервное топливо будет использоваться  разные виды древесного топлива: древесная щепа, кора, обрезки  и т.д.

Склад топлива предназначен для хранения и равномерной механической подаче используемого топлива в топку.

Топливо, предназначенное для сжигания в топке, завозится на открытые площадки автотранспортом, а затем погрузчиком направляется на склад в котельной. На складе устанавливаются движущиеся платформы со скреперами подаче топлива, которые приводится в действия гидроцилиндрами. Процесс управления  механизмами склада топлива  происходит автоматически по заданной программе от зависимости подаваемого топлива.

Водогрейный котел вертикальный,  жаротрубный применяется для подготовки термофикационной  воды предназначенной для  отопления бытовых и промышленных помещений. Котел оборудован обдувочным аппаратом  (саже- сдувателями) обеспечивающим очистку поверхности нагрева от сажи в автоматическом режиме. Для очистки дымовых газов  от твердых частиц оборудование комплектуется мультициклонами и электрофильтром, которые отделяет летучие фракции золы (продукты сгорания древесных отходов) от  дымовых газов и которые обеспечивает выброс твердых частиц не выше 50 мг/м3.  Для выпуска золы из конической части мультициклона служит зональный дозатор который подает золу в транспортер удаления золы. Затем зола удаляется с  помощью гидравлических скребков.

Оборудование комплектуется всей электроаппаратурой  автоматикой,  необходимой для обеспечения работы установки полностью в автоматизированном режиме.

На посту управления предусмотрены мониторы и системы визуализации необходимые для контролирования параметров работы котельной  и их дистанционного регулирования.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-З (в ред. от 18.06.2019 №201-З)

## Статья 23. Требования в области охраны атмосферного воздуха при проектировании объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух

3.4. предложения по оснащению автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух организованных стационарных источников выбросов в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в ред. от 18.12.2019г. №6-Т) Таблица Е.25 Перечень производственных объектов, технологического оборудования, выбросы от которых в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям, и перечень контролируемых веществ п.1 – Стационарные источники с суммарным фактическим выбросом загрязняющих веществ более 75 тонн в год.

Для нашего проекта стационарный источник с суммарным фактическим выбросом загрязняющих веществ более 75 тонн в год является котельная – валовый суммарный выброс составляет 310,29 т/год.

Следовательно, выделяемые загрязняющие вещества котельной в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям (по веществам Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), углерода оксид, Твердые частицы) и оснащением автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Источник №6001.Линия окорки.  окорочный станок – производительность 38-39 Тон/ч (бревна с 5-7% коры)  - снятие коры .

Источник №2.Линия дробления (производство щепы) (2 ротора) агрегат 1шт производительность – производительностью по щепе  103 м3 / ч (36 т / ч), Количество часов работы в сутки 18ч/сут; 6000 ч в год. Объем воздуха 16000м3/ч, диаметр 800мм, высота 5 м

Источник №6002.Хранилище щепы (после дробления для производства пеллет) По технологии на данном производстве используется щепа, полученная на данной производственной площадке. Закрытая с 3-х сторон, площадь площадки 7мх25м, масса щепы  240000 т в год, влажность щепы 50 %,  крупность частиц 45 мм, высота пересыпки 1,2 м, максимальная производительность  по пересыпке 3000  кг за 20 минут. Подвижный пол 500м3+250м3

Источник №3.Линия сырого измельчения (оснащена циклоном) (происходит процесс в закрытом оборудовании , дальнейшее хранение измельченной микрощепы осуществляется на подвижном полу 250+250м3). высота трубы 11 м, диаметр трубы 500мм, объем 18000м3/ч, концентрация тв.ч. 50 мг/м3, 24ч/день, 7992ч/год, 333дня

Источник №6003.Хранилище микрощепы и опилок.

Хранилище микрощепы подвижный пол  (250+250м3), Закрытая с 3-х сторон, площадь площадки 240 м2, масса щепы  240000т в год, влажность щепы 50 %,  крупность частиц 20 мм, высота пересыпки 1 м, максимальная производительность  по пересыпке 9132,42  кг за 20 минут.

Хранилище опилок. закрытое буферное хранилище объемом 500 м3, площадь площадки 135 м2, масса опилок  225000 т в год, влажность опилок 50 %,  крупность частиц длина10мм, толщина 2-3мм, высота пересыпки 1 м, максимальная производительность  по пересыпке 8561,64  кг за 20 минут.

Источники №4-№8.Ленточная сушилка (5 вентиляторов) высота трубы 12 м, диаметр трубы 1600мм,  объем 126200 м3/ч, концентрация тв.ч. 15 мг/м3, 24 ч/сут, (7992 ч/год) 333дня

Источник №9.Промежуточное хранилище (закрытое буферное хранилище объемом 500 м3).  внутренняя площадь бункера 135м2, масса продукта  900000м3 или 312000 т в год, влажность продукта  8-10 %,  крупность частиц 10 мм, высота пересыпки 3 м, максимальная производительность  при заполнении бункера 11872,1 кг за 20 минут. Объем воздуха 2500м3/ч, диаметр 355мм, высота 6 м.

Источник №10.Линия сухого измельчения  и гранулирования (оснащена циклофильтром и циклоном) высота трубы 12 м, диаметр трубы 1400 мм,  объем 101600 м3/ч, концентрация тв.ч. 50 мг/м3, 22,2 ч/сут, 7400ч/год, 333дня.

Источник №11.Силос сухого и измельченного продукта (бункер) 40м3 , внутренняя площадь бункера 10 м2, объем заполнения 80% т.есть  11,2т. За год  пройдет 312000т, влажность продукта  8%,  крупность частиц 5 мм, высота пересыпки 3м, максимальная производительность  при заполнении бункера 5707,76  кг за 20 минут. Объем воздуха 200м3/ч, диаметр 160мм, высота 14 м

Источник №12.Силос хранения пеллет 1 (бункер) объем 1000м3 Диаметр силоса: 8,4 м, высота 23м внутренняя площадь бункера 55м2.масса продукта  150000 т в год, влажность продукта  8 %,  крупность частиц 40мм мм, диаметр 6-8мм, внутренняя высота бункера 23 м, максимальная производительность  при заполнении бункера 4566,21  кг за 20 минут. Объем воздуха 4000м3/ч, диаметр 560мм, высота 14 м

Источник №13.Силос хранения пеллет 2 (бункер) объемом 1000м3. внутренняя площадь бункера 10 м2, масса продукта  150000 т в год, влажность продукта  8 %,  крупность частиц 40 мм, внутренняя высота бункера 23 м, максимальная производительность  при заполнении бункера 4566,21  кг за 20 минут.Объем воздуха 4000м3/ч, диаметр 560мм, высота 14 м

Источник №14.Система загрузки в вагон (оснащена рукавным фильтром). Выброс осуществляется через загрузочный рукав на высоте 3м, площадь сечения 190х250 мм, объем 2700 м3/ч, концентрация тв.ч. 15 мг/м3, 21 ч/сут, 7000ч/год, 333дня.

Источник №6004.Загрузка биг-бегов. загрузка через рукав. Выдача  8т/час биг-бэги.   20000т/год.

Источник №15.Система загрузки в автотранспорт (оснащена рукавным фильтром). Выброс осуществляется через загрузочный рукав на высоте 3м, площадь сечения 190х250 мм, объем 2700 м3/ч, концентрация тв.ч. 15 мг/м3, 21 ч/сут, 7000ч/год, 333дня.

Источник №6005.Склад хранения топливной щепы (пересыпка и хранение) Закрытая с 3-х сторон, площадь площадки 28мх63м, масса щепы 63778,55 т в год, влажность щепы 50 %,  крупность частиц 50-60 мм, высота пересыпки 1,2 м,

Источник №6006.Склад золы, масса образующейся золы в год 1887,8т,  высота пересыпки 0,5м, максимальная производительность  по пересыпке 1000  кг за 20 минут

Источник №6007.Зона для хранения сырой щепы и микрощепы, площадка для складирования сырья (резервная площадка, на случай аварии)

Источник №6008.АЗС с объемом резервуара хранения топлива 10м3, количество заправок до 100шт в сутки, объем топлива в год 2100т/год.

Источник №16.Очистные сооружения ливневых стоков Патрубок 1

Источник №17.Очистные сооружения ливневых стоков Патрубок 2

Источник №6009.Стоянка для легковых автомобилей на 13 м/мест.

Источник №6010.Стоянка ожидающего транспорта на 4 м/места.

Источник №6011.Стоянка ожидающего транспорта на 2 м/места.

Источник №6012.Площадка посадки/высадки рабочих.

Источник №6013.Бокс для хранения погрузчиков

Источники №6014-6020.Движение автотранспорта по территории производства. Лесовозы на дизельном топливе , грузоподъемность 9т, количество 10 шт, Фуры на дизельном топливе , грузоподъемность до 20 т, количество 5 шт, движение погрузчиков 3шт, грузоподъёмностью 2-5т

Данные о количественном и качественном составе выбросов представлены в таблице 8

Таблица 8

| Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование источника выброса | Номер источника на карте-схеме | Высота источника выброса,м | Диаметр устья трубы, м | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во шт |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| Котельная котел Axis Technologies |  |  |  |  |  | Кадмий | 0,0000022 | 0,000064 |
|  |  |  |  |  |  | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,000053 | 0,0015 |
|  |  |  |  |  |  | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,00002 | 0,00057 |
|  |  |  |  |  |  | Ртуть (Ртуть металлическая) | 0,0000004 | 0,000013 |
|  |  |  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,000013 | 0,00038 |
|  |  |  |  |  |  | Хром | 0,000011 | 0,00032 |
|  |  |  |  |  |  | Цинк | 0,00022 | 0,0063 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,608 | 75,1056 |
|  | 2 | Труба | 1 | 22 | 1,5 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4238 | 12,2046 |
|  |  |  |  |  |  | Мышьяк, неорганические соединения (в пе- ресчете на мышьяк) | 0,0000022 | 0,000064 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3,26 | 93,882 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 4,075 | 117,3524 |
|  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000059 | 0,00013 |
|  |  |  |  |  |  | Твердые частицы | 0,4074 | 11,7352 |
|  |  |  |  |  |  | Диоксины/фураны |  | 9,8E-09 |
|  |  |  |  |  |  | ПХБ |  | 5,9E-06 |
|  |  |  |  |  |  | ГХБ |  | 1,3E-07 |
|  |  |  |  |  |  | ПАУ |  | 0,002407 |
| Линия окорки |  | Линия окорки | 6001 | 2 |  | Твердые частицы | 0,00012 | 0,00252 |
| Линия дробления |  | Линия дробления | 2 | 5 | 0,8 | Твердые частицы | 0,033 | 0,708 |
| Хранилище щепы |  | Хранилище щепы | 6002 | 2 |  | Твердые частицы | 0,00054 | 0,0468 |
| Линия сырого измельчения |  | Линия сырого измельчения | 3 | 11 | 0,5 | Твердые частицы | 0,25 | 7,19 |
| Склад микрощепы |  | Склад микрощепы | 6003 | 2 |  | Твердые частицы | 0,00136 | 0,0834 |
| Ленточная сушилка 1 |  | Ленточная сушилка 1 | 4 | 12 | 1,6 | Твердые частицы | 0,5257 | 15,1288 |
| Ленточная сушилка 2 |  | Ленточная сушилка 2 | 5 | 12 | 1,6 | Твердые частицы | 0,5257 | 15,1288 |
| Ленточная сушилка 3 |  | Ленточная сушилка 3 | 6 | 12 | 1,6 | Твердые частицы | 0,5257 | 15,1288 |
| Ленточная сушилка 4 |  | Ленточная сушилка 4 | 7 | 12 | 1,6 | Твердые частицы | 0,5257 | 15,1288 |
| Ленточная сушилка 5 |  | Ленточная сушилка 5 | 8 | 12 | 1,6 | Твердые частицы | 0,5257 | 15,1288 |
| Промежуточное хранилище |  | Промежуточное хранилище | 9 | 6 | 0,36 | Твердые частицы | 0,061 | 1,9272 |
| Линия сухого измельчения и гранулирования |  | Линия сухого измельчения и гранулирования | 10 | 12 | 1,4 | Твердые частицы | 1,41 | 37,592 |
| Силос сухого измельченного продукта |  | Силос сухого измельченного продукта | 11 | 14 | 0,16 | Твердые частицы | 0,033 | 1,0548 |
| Силос хранения пеллет 1 |  | Силос хранения пеллет 1 | 12 | 14 | 0,56 | Твердые частицы | 0,0048 | 0,1894 |
| Силос хранения пеллет 2 |  | Силос хранения пеллет 2 | 13 | 14 | 0,56 | Твердые частицы | 0,0048 | 0,1894 |
| Система загрузки пеллет в ж/д вагон |  | Система загрузки пеллет в ж/д вагон | 14 | 3 | 0,22 | Твердые частицы | 0,0112 | 0,2835 |
| Линия загрузки в биг-беги |  | Линия загрузки в биг-беги | 6004 | 2 |  | Твердые частицы | 0,0011 | 0,01 |
| Система загрузки пеллет в автотранспорт |  | Система загрузки пеллет в автотранспорт | 15 | 3 | 0,22 | Твердые частицы | 0,0112 | 0,2835 |
| Склад хранения топливной щепы |  | Склад хранения топливной щепы | 6005 | 2 |  | Твердые частицы | 0,031 | 0,824 |
| Склад золы |  | Склад золы | 6006 | 2 |  | Твердые частицы | 0,0112 | 0,0254 |
| Зона для хранения сырой щепы и микрощепы |  | Зона для хранения сырой щепы и микрощепы | 6007 | 2 |  | Твердые частицы | 0,00304 | 0,0547 |
| АЗС |  | АЗС | 6008 | 1 |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0088 | 0,1271 |
| Очистные сооружения патрубок 1 |  |  |  |  |  | Углеводороды пред.алифатические(алка- ны)С1-С10 | 0,0246 | 0,0867 |
|  | 1 | Патрубок1 | 16 | 0,5 | 0,01 | Бензол | 0,0005 | 0,0018 |
|  |  |  |  |  |  | Ксилол | 0,00005 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  | Толуол | 0,0004 | 0,0013 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0021 | 0,0075 |
| Очистные сооружения патрубок 2 |  |  |  |  |  | Углеводороды пред.алифатические(алка- ны)С1-С10 | 0,0246 | 0,0867 |
|  | 1 | Патрубок2 | 17 | 0,5 | 0,01 | Бензол | 0,0005 | 0,0018 |
|  |  |  |  |  |  | Ксилол | 0,00005 | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  | Толуол | 0,0004 | 0,0013 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0021 | 0,0075 |
| Стоянка легковых автомобилей |  | Стоянка легковых автомобилей |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0015 | 0,0021 |
|  | 1 |  | 6009 | 5 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00048 | 0,00069 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0424 | 0,0458 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0035 | 0,0045 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00006 | 0,00008 |
| Стоянка ожидающего транспорта на 4 м/места |  | Стоянка ожидающего транспорта на 4 м/места |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0065 | 0,0106 |
|  | 1 |  | 6010 | 5 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0009 | 0,0017 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0173 | 0,0266 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0067 | 0,0114 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00033 | 0,00048 |
| Стоянка ожидающего транспорта на 2 м/места |  | Стоянка ожидающего транспорта на 2 м/места |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0032 | 0,0042 |
|  | 1 |  | 6011 | 5 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00016 | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0004 | 0,0007 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0086 | 0,0106 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,0033 | 0,0046 |
| Площадка посадки/высадки рабочих |  | Площадка посадки/высадки рабочих |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0025 | 0,0005 |
|  | 1 |  | 6012 | 5 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0004 | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0003 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0131 | 0,0167 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,0023 | 0,0026 |
| Бокс для хранения погрузчиков |  | Бокс для хранения погрузчиков |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0021 | 0,0041 |
|  | 1 |  | 6013 | 5 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0002 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,009 | 0,0156 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0017 | 0,0028 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00023 | 0,00031 |
| Проезд 1 по территории |  | Проезд 1 по территории |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0003 | 0,0008 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00005 | 0,00013 |
|  | 1 |  | 6014 | 5 |  | Углерод оксид | 0,0005 | 0,0013 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00007 | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00003 | 0,00006 |
| Проезд 2 по территории |  | Проезд 2 по территории |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0009 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00016 | 0,00037 |
|  | 1 |  | 6015 | 5 |  | Углерод оксид | 0,0016 | 0,0037 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00022 | 0,00052 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00008 | 0,00017 |
| Проезд 3 по территории |  | Проезд 3 по территории |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0004 | 0,0012 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00008 | 0,00018 |
|  | 1 |  | 6016 | 5 |  | Углерод оксид | 0,0008 | 0,0018 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00011 | 0,00026 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00004 | 0,00008 |
| Проезд 4 по территории |  | Проезд 4 по территории |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0007 | 0,0024 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00013 | 0,00036 |
|  |  |  | 6017 | 5 |  | Углерод оксид | 0,0013 | 0,0036 |
|  | 1 |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00017 | 0,00055 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00006 | 0,00017 |
| Проезд 5 по территории |  | Проезд 5 по территории |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0011 | 0,0038 |
|  |  |  | 6018 | 5 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0002 | 0,0005 |
|  | 1 |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,002 | 0,0057 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00027 | 0,00085 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,0001 | 0,00027 |
| Проезд 6 к АЗС |  | Проезд 6 к АЗС |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0008 | 0,0033 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00014 | 0,00047 |
|  | 1 |  | 6019 | 5 |  | Углерод оксид | 0,0014 | 0,0051 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00018 | 0,00071 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00007 | 0,00032 |
| Проезд 7 по рампе |  | Проезд 7 по рампе |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0016 | 0,0052 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0002 | 0,0007 |
|  | 1 |  | 6020 | 5 |  | Углерод оксид | 0,0027 | 0,0078 |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,00037 | 0,0011 |
|  |  |  |  |  |  | Сажа | 0,00014 | 0,0003 |
|  | Итого проектируемый выброс |  | 436,9484 |
|  | в т.ч. организованный |  | 434,9814 |
|  | неорганизованный |  | 1,9670 |
|  | в т.ч. выброс от автотранспорта |  | 0,2261 |
|  | Итого по веществам: | г/с | т/год |
|  | Кадмий | 0,0000022 | 0,000064 |
|  | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,000053 | 0,0015 |
|  | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,00002 | 0,00057 |
|  | Ртуть (Ртуть металлическая) | 0,0000004 | 0,000013 |
|  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,000013 | 0,00038 |
|  | Хром | 0,000011 | 0,00032 |
|  | Цинк | 0,00022 | 0,0063 |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,6296 | 75,1478 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,4238 | 12,2046 |
|  | Мышьяк, неорганические соединения (в пе- ресчете на мышьяк) | 0,0000022 | 0,000064 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3,2631 | 93,88809 |
|  | Углерод оксид | 4,1547 | 117,4706 |
|  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000059 | 0,00013 |
|  | Диоксины/фураны |  | 9,8E-09 |
|  | ПХБ |  | 5,9E-06 |
|  | ГХБ |  | 1,3E-07 |
|  | ПАУ |  | 0,002407 |
|  | Твердые частицы | 4,9033 | 137,8438 |
|  | Сажа | 0,00674 | 0,00944 |
|  | Углеводороды пред.алифатические(алка- ны)С1-С10 | 0,0492 | 0,1734 |
|  | Бензол | 0,001 | 0,0036 |
|  | Ксилол | 0,0001 | 0,0004 |
|  | Толуол | 0,0008 | 0,0026 |
|  | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,04799 | 0,19227 |

Проектируемый выброс: 436,9484 т/год

в т.ч. организованный выброс: 434,9814 т/год

неорганизованный выброс: 1,967 т/год

в т.ч. автотранспорт: 0,2261т/год

Неорганизованный выброс составляет 0,45%  от суммы валового выброса.

Расчет по веществам – кадмий, медь, никель, ртуть, свинец, хром, цинк, мышьяк – не целесообразен.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных  методических и нормативных документов:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности (на основе удельных показателей) Санкт-Петербург 2015 г.

ТКП 17.08-12-2008 "Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта"

Экологические нормы и правила Охрана окружающей среды и природопользование требование экологической безопасности ЭкоНиП 17.01.06-001-2017

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113  «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847.

Расчетные точки на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-8), на границе жилой застройки (р.т.9-44), в  расчетных точках, которые находятся в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы) (р.т.45-48).

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.2.1. Шумовое воздействие

Основным источником шума на рассматриваемой территории является работа двигателей автотранспорта при движении по территории предприятия,  работа вентиляторов, дробилки, окорочного барабана, гранулятора, мельниц, насосов, дымососов, железной дороги. По  длительности  указанные  виды  воздействий  носят   не постоянный  характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  режима  работы  предприятия,  по  границам  воздействия – локальный  характер,  ограниченный  пространством  деятельности  объекта,  по  воздействию  на  объекты  природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  фауна  и  флора) – прямое.

Источники шума проектируемого предприятия:  26 точечных источника, 8 линейных источника (проезды автотранспорта, железная дорога).

Ограждение предприятия – забор из металлопрофиля высотой 2 м.

Режим работы оборудования – круглосуточный.

Таблица 9 Источники шума

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |
| 1 | Окорочный барабан | 1 | 2622.00 | 2194.00 |  |  |  | 0.50 |
| 2 | Дробилка | 1 | 2601.00 | 2200.00 |  |  |  | 0.50 |
| 3 | Молотковая мельница(Линия сырого измельчения) | 1 | 2548.00 | 2209.00 |  |  |  | 0.50 |
| 4 | Вентилятор (линия сырого измельчения) | 1 | 2542.00 | 2208.00 |  |  |  | 0.50 |
| 5 | Гидравлический блок | 1 | 2529.00 | 2213.00 |  |  |  | 0.10 |
| 6 | Вентилятор (ленточной сушилки) | 1 | 2503.00 | 2201.00 |  |  |  | 0.50 |
| 7 | Вентилятор (ленточной сушилки) | 1 | 2500.00 | 2191.00 |  |  |  | 0.50 |
| 8 | Вентилятор (ленточной сушилки) | 1 | 2496.00 | 2182.00 |  |  |  | 0.50 |
| 9 | Вентилятор (ленточной сушилки) | 1 | 2494.00 | 2172.00 |  |  |  | 0.50 |
| 10 | Вентилятор (ленточной сушилки) | 1 | 2490.00 | 2162.00 |  |  |  | 0.50 |
| 11 | Гидравлический блок | 1 | 2491.00 | 2142.00 |  |  |  | 0.10 |
| 12 | Молотковая мельница 1 (линия сухого измельчения) | 1 | 2488.00 | 2134.00 |  |  |  | 0.50 |
| 13 | Вентилятор 1 (линия сухого измельчения) | 1 | 2482.00 | 2136.00 |  |  |  | 0.50 |
| 14 | Молотковая мельница 2 (линия сухого измельчения) | 1 | 2485.00 | 2129.00 |  |  |  | 0.50 |
| 15 | Вентилятор 2 (линия сухого измельчения) | 1 | 2481.00 | 2130.00 |  |  |  | 0.50 |
| 16 | Вентилятор охладителя | 1 | 2479.00 | 2124.00 |  |  |  | 0.50 |
| 17 | Гранулятор | 1 | 2483.00 | 2110.00 |  |  |  | 0.50 |
| 18 | Вентилятор-кулер (линия гранулирования) | 1 | 2467.00 | 2086.00 |  |  |  | 0.50 |
| 19 | Вентилятор (линия гранулирования - сбор сыпи) | 1 | 2463.00 | 2074.00 |  |  |  | 0.50 |
| 20 | Вентилятор (котельная) | 1 | 2536.00 | 2317.00 |  |  |  | 0.50 |
| 21 | Вентилятор (котельная) | 1 | 2539.00 | 2316.00 |  |  |  | 0.50 |
| 22 | Дымосос | 1 | 2549.00 | 2313.00 |  |  |  | 0.50 |
| 23 | Дымосос | 1 | 2551.00 | 2312.00 |  |  |  | 0.50 |
| 24 | Насос | 1 | 2537.00 | 2319.00 |  |  |  | 0.50 |
| 25 | Насос | 1 | 2540.00 | 2318.00 |  |  |  | 0.50 |
| 26 | Стоянка | 1 | 2789.00 | 1940.00 |  |  |  | 0.50 |
| 27 | Стоянка | 1 | 2793.00 | 1961.00 |  |  |  | 0.50 |
| 28 | Стоянка | 1 | 2796.00 | 1979.00 |  |  |  | 0.50 |
| 29 | Стоянка ожидающего транспорта | 1 | 2812.00 | 2045.00 |  |  |  | 0.50 |
| 30 | Стоянка ожидающего транспорта | 1 | 2830.00 | 2019.00 |  |  |  | 0.50 |
| 31 | Проезд | 2 | 2863.00 | 2049.00 | 2782.00 | 2067.00 | 4.00 | 0.50 |
| 32 | Проезд | 2 | 2745.00 | 1948.00 | 2800.00 | 2185.00 | 4.00 | 0.50 |
| 33 | Проезд | 2 | 2778.00 | 2160.00 | 2655.00 | 2186.00 | 4.00 | 0.50 |
| 34 | Проезд | 2 | 2656.00 | 2172.00 | 2605.00 | 1977.00 | 4.00 | 0.50 |
| 35 | Проезд | 2 | 2433.00 | 1993.00 | 2710.00 | 1928.00 | 4.00 | 0.50 |
| 36 | Проезд | 2 | 2468.00 | 1808.00 | 2512.00 | 1962.00 | 4.00 | 0.50 |
| 37 | Проезд | 2 | 2373.00 | 1828.00 | 2504.00 | 2242.00 | 4.00 | 0.50 |
| 38 | Железная дорога | 2 | 2344.00 | 1832.00 | 2490.00 | 2273.00 | 6.00 | 0.50 |

| N | Источник | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Окорочный барабан | * | 107 | 107 | 108.6 | 109.1 | 107.6 | 105.3 | 101.5 | 96.3 | 91 | 110 |
| 2 | Дробилка | * | 109 | 109 | 108.9 | 109.7 | 108.1 | 105.8 | 102.4 | 97.1 | 93 | 115 |
| 3 | Молотковая мельница(Линия сырого измельчения) | * | 107 | 107 | 108.6 | 109.1 | 107.6 | 105.3 | 101.5 | 96.3 | 91 | 110 |
| 4 | Вентилятор (линия сырого измельчения) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 5 | Гидравлический блок | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 6 | Вентилятор (ленточной сушилки) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 7 | Вентилятор (ленточной сушилки) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 8 | Вентилятор (ленточной сушилки) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 9 | Вентилятор (ленточной сушилки) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 10 | Вентилятор (ленточной сушилки) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 11 | Гидравлический блок | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 12 | Молотковая мельница 1 (линия сухого измельчения) | * | 107 | 107 | 108.6 | 109.1 | 107.6 | 105.3 | 101.5 | 96.3 | 91 | 110 |
| 13 | Вентилятор 1 (линия сухого измельчения) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 14 | Молотковая мельница 2 (линия сухого измельчения) | * | 107 | 107 | 108.6 | 109.1 | 107.6 | 105.3 | 101.5 | 96.3 | 91 | 110 |
| 15 | Вентилятор 2 (линия сухого измельчения) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 16 | Вентилятор охладителя | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 17 | Гранулятор | * | 76.3 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 85.5 | 88.5 | 89.8 | 88 | 83.6 | 100 |
| 18 | Вентилятор-кулер (линия гранулирования) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 19 | Вентилятор (линия гранулирования - сбор сыпи) | * | 68.7 | 68.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 83 | 92 | 88 | 79.2 | 95 |
| 20 | Вентилятор (котельная) | * | 80.6 | 80.6 | 82.3 | 83.9 | 85.3 | 85.9 | 83.2 | 79.4 | 75.6 | 90 |
| 21 | Вентилятор (котельная) | * | 80.6 | 80.6 | 82.3 | 83.9 | 85.3 | 85.9 | 83.2 | 79.4 | 75.6 | 90 |
| 22 | Дымосос | * | 0 | 0 | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 |
| 23 | Дымосос | * | 0 | 0 | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 |
| 24 | Насос | * | 46.2 | 46.2 | 48.8 | 46.7 | 43.2 | 39.4 | 33.9 | 28 | 20.9 | 45 |
| 25 | Насос | * | 46.2 | 46.2 | 48.8 | 46.7 | 43.2 | 39.4 | 33.9 | 28 | 20.9 | 45 |
| 26 | Стоянка | 7.5 | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |
| 27 | Стоянка | 7.5 | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |
| 28 | Стоянка | 7.5 | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |
| 29 | Стоянка ожидающего транспорта | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 30 | Стоянка ожидающего транспорта | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 31 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 32 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 33 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 34 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 35 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 36 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 37 | Проезд | 7.5 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 38 | Железная дорога | 20 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 60.9 | 62.3 | 62.9 | 60.2 | 56.4 | 52.6 | 67 |

Расчетные точки приняты на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-8), на границе жилой зоны (р.т.9-44).

Расчетные точки

Таблица10

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №1 | 2236.00 | 2317.00 | 1.50 |
| 2 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №2 | 2465.00 | 2549.00 | 1.50 |
| 3 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №3 | 2679.00 | 2505.00 | 1.50 |
| 4 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №4 | 2871.00 | 2346.00 | 1.50 |
| 5 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №5 | 2903.00 | 2182.00 | 1.50 |
| 6 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №6 | 2675.00 | 1665.00 | 1.50 |
| 7 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №7 | 2481.00 | 1611.00 | 1.50 |
| 8 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №8 | 2304.00 | 1681.00 | 1.50 |
| 9 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3416.00 | 2652.00 | 1.50 |
| 10 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3426.00 | 2677.00 | 5.00 |
| 11 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3442.00 | 2646.00 | 12.00 |
| 12 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3249.00 | 2797.00 | 1.50 |
| 13 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3279.00 | 2787.00 | 5.00 |
| 14 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3257.00 | 2824.00 | 12.00 |
| 15 | точка на границе застройки | усадебный участок | 3081.00 | 1541.00 | 1.50 |
| 16 | точка на границе застройки | ж.д. | 3060.00 | 1511.00 | 1.50 |
| 17 | точка на границе застройки | ж.д. | 3078.00 | 1525.00 | 3.00 |
| 18 | точка на границе застройки | усадебный участок | 2893.00 | 1249.00 | 1.50 |
| 19 | точка на границе застройки | ж.д. | 2895.00 | 1234.00 | 1.50 |
| 20 | точка на границе застройки | ж.д. | 2880.00 | 1230.00 | 3.00 |
| 21 | точка на границе застройки | усадебный участок | 3406.00 | 982.00 | 1.50 |
| 22 | точка на границе застройки | ж.д. | 3406.00 | 965.00 | 1.50 |
| 23 | точка на границе застройки | ж.д. | 3398.00 | 957.00 | 3.00 |
| 24 | точка на границе застройки | усадебный участок | 3863.00 | 1203.00 | 1.50 |
| 25 | точка на границе застройки | ж.д. | 3850.00 | 1190.00 | 1.50 |
| 26 | точка на границе застройки | ж.д. | 3838.00 | 1184.00 | 3.00 |
| 27 | точка на границе застройки | усадебный участок | 1890.00 | 1043.00 | 1.50 |
| 28 | точка на границе застройки | ж.д. | 1880.00 | 1025.00 | 1.50 |
| 29 | точка на границе застройки | ж.д. | 1885.00 | 1015.00 | 3.00 |
| 30 | точка на границе застройки | усадебный участок | 1663.00 | 1341.00 | 1.50 |
| 31 | точка на границе застройки | ж.д. | 1665.00 | 1330.00 | 1.50 |
| 32 | точка на границе застройки | ж.д. | 1666.00 | 1319.00 | 3.00 |
| 33 | точка на границе застройки | 12 жд. | 1833.00 | 2261.00 | 1.50 |
| 34 | точка на границе застройки | 12 жд. | 1829.00 | 2245.00 | 5.00 |
| 35 | точка на границе застройки | 12 жд. | 1820.00 | 2265.00 | 12.00 |
| 36 | точка на границе застройки | 12 жд. | 2027.00 | 2941.00 | 1.50 |
| 37 | точка на границе застройки | 12 жд. | 2038.00 | 2960.00 | 5.00 |
| 38 | точка на границе застройки | 12 жд. | 2003.00 | 2947.00 | 12.00 |
| 39 | точка на границе застройки | 12 жд. | 2096.00 | 2996.00 | 1.50 |
| 40 | точка на границе застройки | 12 жд. | 2102.00 | 3018.00 | 5.00 |
| 41 | точка на границе застройки | 12 жд. | 2081.00 | 2997.00 | 12.00 |
| 42 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3180.00 | 3414.00 | 1.50 |
| 43 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3157.00 | 3418.00 | 5.00 |
| 44 | точка на границе застройки | 12 жд. | 3184.00 | 3426.00 | 12.00 |

4.2.2.  Воздействие вибрации

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила  «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни.

На  рассматриваемой площадке  имеется оборудование, являющееся источниками общей технологической вибрации – вентилятор и дробилка.

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): открытые стоянки автотранспорта;  проезды автотранспорта.

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые мероприятия с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека.

Также, учитывая расстояния от проектируемых объектов до ближайших жилых домов, воздействие общей вибрации будет отсутствовать.

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;

- по электрической и магнитной составляющей;

- по плотности потока энергии.

На территории  рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.

  - Воздействие на поверхностные и подземные воды

Проектируемой водоснабжение

Подключение объекта предусматривается от существующей сети водопровода идущего вдоль ул. П. Бровки  Ø532 (чугун). Расход на хоз-питьевое водоснабжение – 3,25 м3/сут.

На месте врезки устанавливается железобетонный колодец (камера) с отключающими задвижками. Диаметр проектируемого водопровода принят по расчету из труб  ПЭ 80 SDR21 200х9,6 по ГОСТ 18599-01.

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается от проектируемых  пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети. Для определения места нахождения пожарных гидрантов установлены флуоресцентные указательные знаки по ГОСТ 12.4009- 83. Расход воды на наружное пожаротушение составляет -20л/сек. общего строительного объема проектируемых зданий согласно табл.2 ТКП 45-2.02-316-2018 «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Строительные нормы проектирования»  и 15л/сек. для открытых складов лесных материалов.

Проектируемая канализация

Бытовые  сточные воды от проектируемых зданий собираются сетями диаметр 160мм и сбрасывается в общую сеть Ø200мм в существующую канализационную сеть диаметр 600мм (ж/б) расположенную на территории проектируемого объекта.  Объемы стоков -  – 3,25 м3/сут.

Проектируемые сети хоз-бытовой канализаций монтируются из канализационных ПВХ труб для наружной канализации по СТБ ЕН 1401-1-2012. Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84

Проектируемая ливневая канализация К2

Отвод дождевых, талых вод от проектируемого объекта  предусматривается в проектируемую самотечную сеть дождевой канализации, которая сбрасывается в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей от существующих складов- телезавода «Витязь» диаметром 300мм.  (керам.)          Проектируемые сети дождевой канализации (К2) прокладываются из канализационных ПВХ труб для наружной канализации по СТБ ЕН 1401-1-2005.

На сети устанавливаются смотровые колодцы, которые выполняются из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84.

Проектируемые очистные сооружения

Проектом предусмотрена установка очистки ливневых стоков  со всей территории объекта производительностью 30л/с  (аналог Кристалл-R-П УП «ПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»),

В состав очистных сооружений входят:

- блок пескоотделителя;

- технологический колодец;

- вентиляционная труба;

- коалесцирующий фильтр;

- сорбционный фильтр.

Ёмкости установки очистки ливневых сточных вод монтируются на ж/б основание. Крепление установки к основанию производятся при помощи полипропиленовых канатов.

ПДК после очистки установлены согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь 26 мая 2017 г. N 16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод», п.12:

- Взвешенные вещества – 15 мг/ дм3;

- Нефтепродукты – 0,3 мг/ дм3.

Воздействие на подземные воды

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной защищенности.

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  перекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопроницаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  поверхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – природные,  техногенные  и  физико – химические.

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие (сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подземные  воды.

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойства  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимодействие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами.

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтрационные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  природные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  которых  - наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качественном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО [8].

Так рекомендовано исходить из трех показателей:

- глубины залегания вод;

- строения и литологии пород зоны аэрации;

- мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации.

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород.

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным таблицам, приведенным с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 категорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая сумма баллов.

  - Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого строительства, в первую очередь может быть связано:

- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;

- с водоотведением;

- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями.

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:

а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов;

б) несанкционированного складирования отходов.

Организация рельефа площадки решена с учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность между объемами выемок и насыпей.

По генплану  снимаемый плодородный грунт в объеме 1890м3,  для озеленения  территории необходим плодородный грунт в объеме – 880м3, для озеленения  откосов необходим плодородный грунт в объеме –21м3.

Избыток плодородного грунта – 989   м3 передается специализированной организации уполномоченной в области озеленения УП «Зеленхоз» для использования при проведении благоустройства.

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в зоне его влияния будет обусловлено выбросами от движущегося транспорта и производственной линии.

При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет  выбросов загрязняющих веществ, расширение производства не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова.

При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение морфологического строения почв, а, следовательно, и трансформация физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к площадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов.

При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении техногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и изменении стока возможна трансформация водного режима почв как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории.

Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.

Природные ископаемые на данном участке отсутствуют.

  - Обращение с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №, а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

- связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при строительстве и отходов при эксплуатации.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является: проведение демонтажа,  подготовительных и строительно-монтажных работ, обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З.

Захоронение коммунальных отходов осуществляет на полигоне ТКО.

Места хранения отходов на территории (до образования объема необходимого для перевозки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и противопожарного законодательства.  Места хранения отходов на территории должны быть обустроены и обозначены. Отходы, которые не могут быть использованы или не могут быть использованными сторонними организациями, передаются на обезвреживание.

Проектом предусмотрена классификация и раздельная утилизация отходов.

Строительные отходы: сучья, ветки, вершины (1730200-неопасный) – 13,05т, отходы корчевания пней (1730300-неопасный) – 10,4т, кусковые отходы натуральной чистой древесины(1710700- 4-й класс) – 63,5т.

Сучья, ветки, вершины, отходы корчевания пней, кусковые отходы натуральной чистой древесины направляются для использования на предприятие ООО «ДемонтажТрейдСтрой» г.Витебск.

Таблица 11. Отходы предприятия

| Наименование отхода | Код отхода | Количество т/год | Класс опасности | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные отходы |
| Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | 9120800 | 10 | 4 класс | ОДО «Экология города» |
| Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | 6,5 | Неопасные | Собираются в контейнеры для бытовых отходов и вывозятся для утилизации на полигон ТБО. (ДКУП «Спецавтобаза г.Витебск» |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 1887,8 | 3класс |  |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | 1870601 | 0,1 | 4 класс | ОАО «Светлогорский ЦКК» структурное подразделение общества филиала «Бумажная фабрика «Красная звезда» |

Для хранения золы будет предусмотрен отдельный бункер.

Осадки очистки дождевых вод: Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых (8440100) – 1,9 т/год передаются на использование  ПУП "Вторичный щебень" Минский р-н,  Нефтешламы механической очистки сточных вод (5472000) – 0,26 т/год передаются на использование  ОАО "Экопромсервис"д.Логи Березинский район Минская область. Предприятия утилизации отходов указаны на основании реестра отходов.

Отработанные фильтр-полотна (5820111) - 1 шт (один раз в 10 лет) вывозятся на полигон ТБО.

В системе освещения зданий будут использоваться осветительные приборы со светодиодными лампами. Гарантийный срок эксплуатации, которых составляет  5 лет, после выхода из эксплуатации направляются на полигон ТБО.

Транспортировка ПГС предполагается из карьера  «Шалыги».

Стройгородок расположен в границах отведенного участка.

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса

В ходе проведения работ будет предусмотрено удаление объектов растительного мира. В соответствии с Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от от 26.04.2019г. №265)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира» на последующей стадии будет разработан таксационный план и определены направление и количество компенсационных мероприятий.

Проектом предусмотрено  удаление объектов растительного мира на территории проектируемого предприятия

Таблица 12

| № (поз по ГП) | Наименование породы | Кол-во (шт) (м2) |  | Высота (м) | Диа-метр (см) | Качественное состояние | Порода удаляемых деревьев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГП |
| 1 | Ива козья | 1 | шт | 11 | 45 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 2 | Ива козья | 1 | шт | 12 | 50 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 3-7 | Ива козья | 5 | шт | 10 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 8,9,14 | Осина обыкновенная | 3 | шт | 11 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 10,11,13,15,133,136,-138 | Осина обыкновенная | 8 | шт | 10 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 12,19-21,67 | Осина обыкновенная | 5 | шт | 14 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 16-18 | Осина обыкновенная | 3 | шт | 8 | 10 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 22,77 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 13 | 25 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 23-28,80,88 | Осина обыкновенная | 8 | шт | 11 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 29-32,60 | Осина обыкновенная | 5 | шт | 9 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 33-36,38,39 | Береза повислая | 6 | шт | 10 | 15 | удовл. | Лиственное быстрорастущее |
| 37,68-71 | Ива козья | 5 | шт | 8 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 40,46,90 | Осина обыкновенная | 3 | шт | 10 | 25 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 41,45 | Ольха серая | 2 | шт | 12 | 25 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 42,47 | Ольха серая | 2 | шт | 8 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 43,44 | Береза повислая | 2 | шт | 7 | 15 | удовл. | Лиственное быстрорастущее |
| 48 | Ольха серая | 1 | шт | 9 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 49,52 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 13 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 50 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 14 | 50 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 51,55 | Береза повислая | 2 | шт | 12 | 30 | удовл. | Лиственное быстрорастущее |
| 53,100 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 15 | 50 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 54,56,58 | Осина обыкновенная | 3 | шт | 14 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 57 | Ива козья | 1 | шт | 10 | 45 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 59 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 16 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 61,62,65,66,82,86 | Осина обыкновенная | 6 | шт | 10 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 63 | Ива козья | 1 | шт | 10 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 64,102 | Береза повислая | 2 | шт | 11 | 20 | удовл. | Лиственное быстрорастущее |
| 72-74 | Ива козья | 3 | шт | 14 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 75 | Ива козья | 1 | шт | 8 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 76 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 15 | 35 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 78,97,98,158-160 | Осина обыкновенная | 6 | шт | 15 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 79 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 11 | 25 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 81,94 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 7 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 83,84,93,107,115,117,122-127,161 | Осина обыкновенная | 13 | шт | 12 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 85,89 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 14 | 45 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 87 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 11 | 35 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 91 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 9 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 92 | Ива козья | 1 | шт | 13 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 95 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 8 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 96 | Ива козья | 1 | шт | 14 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 99 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 10 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 101 | Ольха серая | 1 | шт | 7 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 103,105 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 15 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 104,109,111-113,116,118-121, 162-165 | Осина обыкновенная | 14 | шт | 12 | 20 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 106 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 13 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 108 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 14 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 110,114 | Осина обыкновенная | 2 | шт | 11 | 30 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 128-132 | Осина обыкновенная | 5 | шт | 15 | 40 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 134 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 10 | 14 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 135 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 9 | 12 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 139 | Осина обыкновенная | 1 | шт | 12 | 25 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 140 | Осина обыкновенная | 9 | шт | 5 | 4,1 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 141 | Ольха серая | 9 | шт | 5 | 4,1 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 142 | Осина обыкновенная | 3 | шт | 5 | 4,1 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 143 | Ольха серая | 3 | шт | 5 | 4,1 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 144 | Осина обыкновенная | 28 | шт | 7 | 5 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 145 | Ольха серая | 28 | шт | 7 | 5 | удовл. | Кустарник красивоцветущий |
| 146 | Осина обыкновенная | 23 | шт | 2 | 4,1 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 147 | Ольха серая | 23 | шт | 2 | 4,1 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 148 | Осина обыкновенная | 385 | м2 | 3 |  | удовл. | Лиственное малоценное |
| 149 | Ольха серая | 385 | м2 | 3 |  | удовл. | Лиственное малоценное |
| 150 | Ольха серая | 378 | шт | 6 | 8 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 151 | Ива козья | 378 | шт | 6 | 8 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 152 | Ольха серая | 45 | шт | 8 | 15 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 153 | Ива козья | 157 | шт | 12 | 14 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 154 | Ольха серая | 157 | шт | 12 | 14 | удовл. | Лиственное малоценное |
| 155 | Ольха серая | 8849 | м2 | 4 |  | удовл. | Лиственное малоценное |
| 156 | Ива козья | 8849 | м2 | 4 |  | удовл. | Лиственное малоценное |
| 157 | Ива козья | 139 | м2 | 2 |  | удовл. | Лиственное малоценное |
| 166-169 | Ольха серая | 4 | шт | 12 | 20 | удвл | Лиственное малоценное |
| ИТОГО: |  | 1078 | шт |  |  |  |  |

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 года № 262 О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.08.2018 г.)

1.12. резиденты СЭЗ, за исключением случая, определенного в части второй настоящего подпункта, не осуществляют компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира при строительстве в границах СЭЗ объектов, предусмотренных в инвестиционном проекте, с правом удаления, пересадки объектов растительного мира.

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места гнездования птиц и пути миграции животных.

Сводка ДКР производится по следующей технологической схеме.

Вначале производится срезка надземной части кустарника кустодером. После срезки кустарника производился валка деревьев бензопилами.

После раскряжевки хлысты разделываются на деловую и дровяную древесину, складываются в штабеля и в дальнейшем перевозятся к месту их реализации. Пни от валки деревьев и сведенного кустарника корчуются экскаватором.

На территории объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связанное преимущественно с механическим нарушением растительного покрова и удалением ОРМ, в пределах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В период эксплуатации комплекса воздействие на растительность будет минимальным.

Воздействие на животный мир оказано не будет, так как данная площадка расположена в промышленной зоне города и подвержена антропогенному и техногенному воздействию, что принудило животных и птиц переселиться на другие более благоприятные для обитания территории.

4.7 Санитарно-защитная зона предприятия

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно  Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847.

п.7. Базовые размеры СЗЗ объектов устанавливаются согласно приложению 1.

Для данного предприятия базовый размер СЗЗ отсутствует.

п.8. Расчетные размеры СЗЗ устанавливаются для объектов, не указанных в приложении 1, и объектов, базовый размер СЗЗ которых изменяется.

п.9. Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения.

п.11. Базовый и расчетный размеры СЗЗ объектов устанавливаются от:

организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия.

п.12. Граница СЗЗ объекта устанавливается до:

границ земельных участков усадебного типа застройки;

окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройке;

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят от организованных источников объекта – 250 метров от крайних организованных источников во всех направлениях: От источника №2 (линия дробления): северо-восток – 250 м р.т.4 (жилая застройка 530 м), на восток –250 м - р.т.5(жилая застройка более 2000 м). От источника №17 (очистные сооружения, патрубок 2): юго-восток – 250 м р.т.6 (жилая застройка 540 м), на юг – 250м – р.т.7 (жилая застройка 810 м), на юго-запад – 250 м р.т.8 (жилая застройка 610 м). От источника №14 (система загрузки пеллет в ж/д вагон): на запад – 250м – р.т.1 (жилая застройка 570 м). От источника №1 (труба котельной): на северо-запад – 250 м р.т.2 (жилая застройка 580 м), на север - 250м – р.т.3 (жилая застройка 1100м).

- Прогноз и оценка возможного изменения состояния

окружающей среды

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  как  локальное  и  допустимое.

Место размещения объекта запланированной деятельности не характеризуется хорошей экологической емкостью территории, так как данная территория уже испытывает антропогенную нагрузку.

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие проектируемого объекта  на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах жилой застройки.

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы "Эколог" версия 3.00 .

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе планируемого строительства,производился по 20 веществам и 2 группам суммации.  В результате расчета рассеивания получены значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны, которые представлены в таблице 12.

Таблица 13 - Максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК

| Код | Наименование загрязняющего вещества (код) | Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях ПДК. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На границе жилой зоны без учета фона | На границе жилой зоны с учетом фона | На границе СЗЗ без учета фона | На границе СЗЗ с учетом фона | На границе зоны воздействия без учета фона |
| 1 | Азота диоксид (301) | 0,24 | 0,61 | 0,31 | 0,68 | 0,16 |
| 2 | Оксид азота (304) | 0,02 | - | 0,03 | - | 0,005 |
| 3 | Сажа (328) | 0,0015 | - | 0,01 | - | 0,0009 |
| 4 | Диоксид серы(330) | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,1 |
| 5 | Углерод оксид (337) | 0,02 | 0,29 | 0,07 | 0,32 | 0,02 |
| 6 | Бензапирен (703) | 0,0035 | 0,02 | 0,0035 | 0,02 | 0,0035 |
| 7 | Твердые частицы (2902) | 0,39 | 0,63 | 0,67 | 0,91 | 0,19 |
| 8 | Углеводороды пред.алифатические(алканы)С1-С10 (401) | 0,0008 | - | 0,0023 | - | 0,0023 |
| 9 | Бензол (602) | 0,0044 | 0,0074 | 0,010 | 0,01 | 0,0037 |
| 10 | Ксилол (616) | 0,0002 | - | 0,0006 | - | 0,0002 |
| 11 | Толуол (623) | 0,0006 | - | 0,0016 | - | 0,0005 |
| 12 | Углеводороды предельные C11-C19 (2754) | 0,0058 | - | 0,03 | - | 0,0038 |
|  | Группы суммации |  |  |  |  |  |
| 1 | Азота диоксид+Серы диоксид (6009) | 0,39 | 0,81 | 0,50 | 0,92 | 0,18 |
| 2 | Свинца оксид, диоксид серы (6034) | 0,15 | - | 0,20 | - | 0,10 |

|  | Вещества, по которым расчет не целесообразен |
| --- | --- |
|  | Критерий целесообразности расчета E3=0,01 |  |
| 1 | Кадмий (1240) | 0,000022 |
| 2 | Медь (140) | 0,00053 |
| 3 | Никель оксид (164) | 0,00006 |
| 4 | Ртуть (183) | 0,000022 |
| 5 | Свинец (184) | 0,00039 |
| 6 | Хром (228) | 0,000033 |
| 7 | Цинк (229) | 0,000026 |
| 8 | Мышьяк (325) | 0,000008 |

Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых прогнозируются:

на границе жилой зоны без учета фона для твердых частиц – 0,39(ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,39 ПДК.

на границе жилой зоны с учетом фона для твердых частиц – 0,63(ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,81 ПДК.

на границе санитарно-защитной зоны объекта с учетом фона для твердых частиц – 0,67 (ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,5 ПДК.

на границе санитарно-защитной зоны объекта без учета фона для твердых частиц – 0,91 (ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,92 ПДК.

на границе зоны воздействия без учета фона для твердых частиц – 0,19(ПДК),  для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,18 ПДК.

### Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки  по высоте,  в  расчетных точках, которые находятся в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы) ни по одному из выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,91 (твердые вещества), 0,92 (азота диоксид, серы диоксид).

Максимальные концентрации без учета фона менее 0,2 ПДК рассчитаны на расстоянии 960 м от территории предприятия. Следовательно, зона воздействия – 960 м.

В зоне воздействия находятся многоэтажная жилая застройка и жилая застройка усадебного типа.

Границы СЗЗ предприятия по фактору воздействия  на атмосферный воздух не превышают границ принятой санитарно-защитной зоны - 250метров.

  - Прогноз и оценка уровня физического воздействия

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шума.

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 14

Таблица №14Результаты расчета шума

| Назначение территорий | Расчетная точка | Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука, Laэкв, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Круглосуточно |
| СЗЗ | 1 | 49.04 | 48.94 | 47.86 | 42.30 | 39.51 | 38.09 | 35.16 | 27.50 | 14.80 | 42.97 |
|  | 2 | 45.90 | 45.75 | 44.54 | 38.75 | 35.89 | 34.39 | 31.62 | 22.51 | 6.70 | 39.33 |
|  | 3 | 45.25 | 45.00 | 43.65 | 36.88 | 31.51 | 27.78 | 27.32 | 16.85 | 0.00 | 35.28 |
|  | 4 | 47.63 | 47.26 | 45.82 | 38.69 | 32.34 | 26.77 | 21.03 | 10.05 | 0.00 | 35.53 |
|  | 5 | 51.53 | 51.38 | 50.16 | 43.25 | 37.20 | 32.33 | 29.73 | 20.83 | 9.35 | 40.58 |
|  | 6 | 47.71 | 47.32 | 45.85 | 38.89 | 33.23 | 28.89 | 24.96 | 13.33 | 0.00 | 36.41 |
|  | 7 | 47.15 | 46.73 | 45.24 | 38.45 | 33.44 | 29.82 | 24.81 | 12.93 | 0.00 | 36.38 |
|  | 8 | 48.84 | 48.51 | 47.21 | 41.48 | 38.89 | 37.68 | 33.86 | 26.45 | 16.67 | 42.25 |
| Граница жилой зоны | 9 | 39.05 | 38.82 | 37.17 | 29.86 | 23.45 | 16.37 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 26.44 |
|  | 10 | 39.65 | 39.46 | 37.86 | 30.77 | 24.96 | 19.05 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 27.70 |
|  | 11 | 41.11 | 40.95 | 39.39 | 32.27 | 26.24 | 20.53 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 29.16 |
|  | 12 | 40.37 | 40.07 | 38.38 | 31.04 | 24.54 | 17.98 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 27.70 |
|  | 13 | 40.35 | 40.11 | 38.47 | 31.21 | 24.95 | 18.92 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 28.03 |
|  | 14 | 41.57 | 41.39 | 39.83 | 32.75 | 26.84 | 21.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 29.74 |
|  | 15 | 43.61 | 43.28 | 41.73 | 34.57 | 28.35 | 22.66 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 31.41 |
|  | 16 | 43.39 | 43.09 | 41.53 | 34.34 | 28.06 | 22.23 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 31.14 |
|  | 17 | 43.55 | 43.25 | 41.72 | 34.59 | 28.39 | 22.83 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 31.46 |
|  | 18 | 41.76 | 41.34 | 39.61 | 32.36 | 26.28 | 21.06 | 17.76 | 1.56 | 0.00 | 29.58 |
|  | 19 | 41.61 | 41.19 | 39.45 | 32.20 | 26.13 | 20.88 | 17.45 | 1.07 | 0.00 | 29.41 |
|  | 20 | 41.67 | 41.28 | 39.58 | 32.44 | 26.69 | 21.98 | 17.88 | 1.08 | 0.00 | 29.83 |
|  | 21 | 37.46 | 37.11 | 35.15 | 27.45 | 19.94 | 8.37 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 23.53 |
|  | 22 | 37.37 | 37.01 | 35.04 | 27.32 | 19.76 | 8.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 23.40 |
|  | 23 | 37.41 | 37.03 | 35.05 | 27.33 | 19.75 | 8.43 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 23.41 |
|  | 24 | 36.40 | 36.06 | 34.05 | 26.32 | 18.77 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 |
|  | 25 | 36.47 | 36.12 | 34.12 | 26.38 | 18.78 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 |
|  | 26 | 36.51 | 36.16 | 34.17 | 26.43 | 18.81 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
|  | 27 | 39.36 | 39.11 | 37.45 | 31.06 | 26.55 | 21.96 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 28.68 |
|  | 28 | 39.21 | 38.96 | 37.28 | 30.87 | 26.34 | 21.64 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 28.45 |
|  | 29 | 38.70 | 38.46 | 36.82 | 30.54 | 26.16 | 21.56 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 28.20 |
|  | 30 | 40.74 | 40.57 | 39.01 | 32.55 | 27.96 | 23.85 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
|  | 31 | 40.70 | 40.52 | 38.96 | 32.49 | 27.89 | 23.77 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 30.25 |
|  | 32 | 40.64 | 40.47 | 38.90 | 32.43 | 27.82 | 23.63 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 30.16 |
|  | 33 | 38.89 | 37.82 | 35.08 | 26.80 | 20.07 | 13.58 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 23.67 |
|  | 34 | 43.93 | 43.84 | 42.56 | 36.47 | 32.76 | 30.09 | 24.72 | 12.64 | 0.00 | 35.38 |
|  | 35 | 44.53 | 44.44 | 43.13 | 36.89 | 32.87 | 29.99 | 24.49 | 12.11 | 0.00 | 35.52 |
|  | 36 | 40.30 | 40.11 | 38.58 | 32.15 | 28.04 | 24.63 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 30.48 |
|  | 37 | 40.18 | 40.00 | 38.48 | 32.05 | 27.93 | 24.43 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 30.33 |
|  | 38 | 41.29 | 41.13 | 39.58 | 32.95 | 28.36 | 24.70 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 30.96 |
|  | 39 | 40.10 | 39.91 | 38.37 | 31.90 | 27.76 | 24.19 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 30.10 |
|  | 40 | 40.09 | 39.92 | 38.38 | 31.90 | 27.65 | 23.96 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 29.99 |
|  | 41 | 40.81 | 40.63 | 39.09 | 32.50 | 28.03 | 24.26 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 30.47 |
|  | 42 | 36.47 | 36.24 | 34.39 | 26.82 | 19.49 | 8.85 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 22.93 |
|  | 43 | 37.43 | 37.24 | 35.40 | 27.81 | 20.60 | 9.43 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 23.93 |
|  | 44 | 38.24 | 38.02 | 36.17 | 28.62 | 21.53 | 11.68 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 24.81 |

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 15

(из всех значений были выбраны максимальные)            Таблица №15

| Назначение территорий | Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука, La экв., дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| СЗЗ | 49.04 | 48.94 | 47.86 | 42.30 | 39.51 | 38.09 | 35.16 | 27.50 | 14.80 | 42.97 |
| Граница жилой зоны | 44.53 | 44.44 | 43.13 | 36.89 | 32.87 | 29.99 | 24.49 | 12.11 | 0.00 | 35.52 |

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009),  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115).

Таблица 16

| Эквивалентный уровень звука дБ | с 7 до 23 час | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 55 дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 23 до 7 час | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 45 дБА |

Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации проектируемого предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту, и на территории ближайшей жилой застройки не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

Допустимый уровень шума действует на протяжении  определенного  времени, и не будет способствовать возникновению негативных физиологических и психических  факторов.

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, можно  заключить, что шум от предприятия не окажет вредного воздействия жителям, а  также окружающей  среде.

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности предприятия  в  эксплуатационном  режиме,  оно  не  будет  влиять на фоновую  обстановку  в  районе  его  места  размещения.

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум.

Границы СЗЗ предприятия по фактору шумового воздействия не превышают границ принятой санитарно-защитной зоны-250метров.

  - Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует т.к. сброс стоков осуществляется в существующие сети канализации.

Соответственно в период эксплуатации предприятия изменение состояния поверхностных и подземных вод не прогнозируется.

  - Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его использование для устройства газонов.  Избыточный плодородный грунт передается специализированной организации уполномоченной в области озеленения УП«Зеленхоз» для использования при проведении благоустройства.

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, используемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет.

В период эксплуатации предприятия воздействие  на почвы будет оказываться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

5.5. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах свободных от застройки.

Площадь озеленения составляет 3305м2 в т.ч. 2768м2 травяной газон , озеленение откосов 208м2. Пожарный проезд 329 м2. Существующее озеленение составляет 9810м2.

При эксплуатации объекта существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.

Принятые в проекте решения способствуют ландшафтно – архитектурному оформлению территории, в процессе которых облагораживаются занятые кустарником участки земель, предотвращается нерегулируемая трансформация ландшафтов прилегающей территории  и растительных сообществ.

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места гнездования птиц и пути миграции животных.

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других территорий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняемые территории.

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека.

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо частично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей природной среды.

Проектируемый объект расположен частично (край участка и ограждение) в  границах природных территорий, подлежащих специальной охране - третий пояс ЗСО артскважин №51037/94 Правды-1 и №51086/94 Правды-2.

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период   эксплуатации   объекта,  не повлечет влияния на способность водных объектов к самоочищению и самовосстановлению.

В районе размещения проектируемого предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского значения, зоны отдыха, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать ввиду значительного  удаления от проектируемой  площадки.

5.7.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

## С целью предупреждения пожарной опасности на территории будут предусмотрены следующие мероприятия:

## - обеспечена организация и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования,

## - в помещениях электрические светильники будут эксплуатироваться с защитными плафонами,

## - пожарные щиты будут оборудованы противопожарным инвентарем.

## Пожарная безопасность подразумевает разработку политики по недопущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего круга задач:

## - реализацию комплекса мероприятий, направленных на ограничение распространения пожара;

В целях пожарной безопасности имеются огнетушитель порошковый ОП-8(з)-АВСЕ , огнетушитель углекислый ОУ–2–ВСЕ и песок.

## Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных нормативных требований в сфере ТБ и принятием инструкции по пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.

## Таким образом, вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития города, а именно:

- повышение качества жизни населения;

- повышение уровня занятости населения;

- стимулы для реализации социальных программ;

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации.

- производство экологичного вида топлива, обладающего большей теплотворной способностью.

- Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен принцип единовременности формирования качественных условий жизни населения и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

#### Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Витебске оценивается как средний. Основные загрязнители — автотранспорт (около 78% выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ) и теплоэнергетика. Автотранспорт выбрасывает в атмосферу города более 10 тысяч тонн загрязняющих веществ в год.

Регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах  санитарно-защитных зон по приоритетным загрязняющим веществам производит ГУ «Витебскоблгидромет».

При эксплуатации проектируемых объектов в предполагаемом районе размещения возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет.

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами при строительстве объекта, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарных разрывов и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

Доставка линии производства топливных гранул осуществляется автотранспортом. К строительно-монтажным работам допускаются автомобили и агрегаты, прошедшие технический осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для уменьшения выбросов твердых частиц от производства предусмотрена установка циклонов, циклофильтров и других газоочистительных устройств.

Ремонт вентоборудования и замена фильтров необходимо осуществлять в установленные сроки. Не допуская выхода из строя газоочистительного оборудования.

#### 6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду.

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод, в том числе предусматривается отвод и очистка сточных вод.

Территория предприятия имеет влагонепроницаемое покрытие и  при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и механизмами при выполнении монтажных работ и эксплуатации, загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет. Проектом будет предусмотрена установка по очистке ливневого стока.

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций:

- установка приборов учета воды;

- соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения;

- содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое оборудование водоснабжения;

- организация производственного контроля поверхностных и подземных вод;

- применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;

- для временного хранения строительных отходов  необходимо  предусмотреть  площадки в границах производства работ до их использования и передачи на объекты использования.

При исправной работе очистных сооружений в процессе эксплуатации производства,  при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.

В третьем поясе ЗСО запрещается:

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров), земляных накопителей;

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты;

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

В	целях минимизации воздействия на земельные ресурсы предусмотрено:

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из водонепроницаемых материалов, препятствующих попаданию нефтепродуктов в грунт;

- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление взвешенных веществ;

- обустройство площадки для сбора отходов производства с водонепроницаемым покрытием;

- своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные воды, указанные в разделе 6.1. и 6.2 (в том числе очистные сооружения), будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загрязнения почв при эксплуатации объекта.

Строительные отходы, образовавшиеся в процессе строительства зданий и сооружения, проведения подготовительных и ремонтно-строительных работ, предусмотрено направлять на специализированные предприятия по переработке отходов.

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение.

Сбор и временное хранение отходов на территории объекта определяется их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. Все места временного хранения отходов должны быть идентифицированы. На объекте должен проводиться регулярный контроль над осуществлением раздельного сбора образующихся отходов.

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями	законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле можно будет предупредить негативное воздействие отходов на компоненты природной среды.

  - Организационно-технологические и  профилактические мероприятия.

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусматриваются следующие мероприятия:

а) строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

б) выполнение требований местных органов охраны природы;

в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;

г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

д) оснащение площадки (в период строительства), территории промплощадки объекта (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на специализированные предприятия.

6.5.    Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

Для снижения негативного воздействия все работы вблизи деревьев, произрастающих за территорией предприятия, выполнять вручную, а сами деревья оградить сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения их повреждения.

6.6. Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия.

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду проектными решениями предусматривается:

по фактору шума и вибрации:

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками;

-  все технологическое и вентиляционное оборудование устанавливается на виброизоляторах;

-  виброизоляция воздуховодов предусматривается с помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам;

- эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого объекта по территории предприятия организована с ограничением скорости движения;

по фактору электромагнитных излучений:

- токоведущие части установок проектируемых производств располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций;

-  металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются естественными стационарными экранами электромагнитных полей;

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производственных участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия:

- контроль уровней шума на рабочих местах;

-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологического оборудования;

-  ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории промплощадки.

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

- Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения новых объектов и строительства действующих, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физических и иных факторов, устанавливаются СЗЗ.

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действующих в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него;

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113;

Устанавливает нормативы максимально разовых, средне-суточных и среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 1500 веществ и групп веществ.

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а также острого влияния на здоровье населения.

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»;

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847.

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление Минприроды от 23.06.2009 г. № 43 в ред. постановления Минприроды от 23.12.2011 N 55), Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», регистрационный номер №005-0314 от 25.03.2014 г.

Проектируемый объект является объектом локального мониторинга.

На проектируемом объекте проводится производственный экологический контроль.

Задачи производственного экологического контроля предусматривают:

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль соответствия фактических выбросов от источников инструментальными и расчетными методами);

Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами);

Контроль образования и размещения отходов;

Контроль водопотребления и водоотведения (производственный контроль эксплуатации и эффективности очистных сооружений)

Порядок организации и проведения производственного экологического контроля

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов отбор проб и проведение измерений осуществляется:

- непрерывно - в отношении стационарных источников выбросов по перечню производственных объектов, технологического оборудования, видов топлива и контролируемых веществ согласно таблице Е.25 (Приложение Е, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017);

- не реже одного раза в квартал - для организованных стационарных источников выбросов, технологического оборудования и процессов согласно таблицам Е.2-Е.24,Е.29 - Е.42 (Приложение Е, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017); а также для организованных стационарных источников выбросов, для которых установлены временные нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по перечням показателей, установленным для данного источника выбросов в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексном природоохранном разрешении;

Внепланово:

- в срок не позднее одного месяца со дня изменения, по перечню изменяемых показателей, если согласно результатам контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, аналитического (лабораторного) или производственного, контроля в области охраны окружающей среды установлено превышение нормативов (временных нормативов) допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников или отсутствуют установленные нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в случаях:

- изменения технологии и объемов производства, качества и вида применяемого топлива, сырья, веществ или отходов, а также после проведения реконструкции, ремонта, модернизации технологического, вентиляционного оборудования;

- появления дополнительных, установления неучтенных источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов, установления неучтенных режимов работы источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов, изменения мест нахождения источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов;

- установления (выявления) факта превышения установленных нормативов (временных нормативов) допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при получении предупреждения о наступлении неблагоприятных метеорологических условий и по перечню показателей, установленных в плане-графике контроля инструментальными методами источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор проб и проведение измерений на которых проводятся непрерывно) отбор проб и проведение измерений до и после газоочистных установок по аэродинамическим и химическим показателям, проводится со следующей периодичностью:

- не реже двух раз в год - при эксплуатации газоочистных установок, предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 1-го класса опасности и газоочистных установок, в состав которых включены электрические фильтры, аппараты сорбционной (химической, биологической) очистки газа от газообразных загрязняющих веществ, аппараты термического, термокаталитического и каталитического способов обезвреживания газообразных загрязняющих веществ и (или) предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 2-го класса опасности;

- не реже 1 раза в год - при эксплуатации иных газоочистных установок;

- не реже одного раза в два года - в случае, если газоочистная установка эксплуатируется менее 500 часов в год и не предназначена для очистки от загрязняющих веществ 1-го и 2-го класса опасности;

- внепланово по всем показателям, установленным в проектных решениях на оснащение организованных стационарных источников выбросов газоочистными установками, при:

- осуществлении ввода в эксплуатацию газоочистной установки, в том числе после консервации;

- установлении факта неэффективной работы газоочистной установки или значительном расхождении с ранее полученными значениями параметров источников выбросов, полученных в ходе планового аналитического контроля;

- наладке после ремонта, или замены основных элементов газоочистных установок.

Предприятия, не освобожденные от периодического инструментального контроля за соблюдением установленных значений ПДВ, разрабатывают и утверждают график периодического инструментального контроля выбросов.

Система контроля за соблюдением ПДВ на предприятии вводится приказом руководителя при получении разрешения на выброс. Приказ должен определить должностное лицо, осуществляющее общее руководство системой контроля, а также должностных лиц, ответственных за:

- организацию и проведение инструментального периодического контроля за соблюдением ПДВ;

- наблюдение за работой источников выделения вредных веществ в атмосферу (технологией производства) в режиме, не превышающем установленного значения ПДВ;

- исправного состояния источников выбросов;

- проведение работ по пересмотру значения ПДВ по истечении установленного срока действия ПДВ в случае неучтенного в ходе работ по установлению ПДВ количественного или качественного изменения выбросов вредных веществ в атмосферу;

- обеспечение снижения при неблагоприятных метеоусловиях в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасного для здоровья населения выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки работы.

Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

Таблица №17

| №р.т. | Координаты точки (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | -253,00 | 249,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 2 | -68,00 | 634,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 3 | 89,00 | 657,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 4 | 316,00 | 540,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 5 | 381,00 | 322,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 6 | 287,00 | -126,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 7 | 78,00 | -234,00 | на границе СЗЗ | 250 м |
| 8 | -81,00 | -148,00 | на границе СЗЗ | 250 м |

Концентрация загрязняющих веществ без учета фона на границе

СЗЗ превышает 0,5 долей ПДК.

Локальный мониторинг проводится по твердым частицам:

Таблица №18

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 89 | 657 | 2 | 0,67 | на границе СЗЗ |
| 8 | -58 | -89 | 2 | 0,57 | на границе СЗЗ |
| 2 | -68 | 634 | 2 | 0,52 | на границе СЗЗ |
| 7 | 138 | -144 | 2 | 0,51 | на границе СЗЗ |

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-З (в ред. от 18.06.2019 №201-З)

## Статья 23. Требования в области охраны атмосферного воздуха при проектировании объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух

3.4. предложения по оснащению автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух организованных стационарных источников выбросов в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в ред. от 18.12.2019г. №6-Т) Таблица Е.25 Перечень производственных объектов, технологического оборудования, выбросы от которых в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям, и перечень контролируемых веществ п.1 – Стационарные источники с суммарным фактическим выбросом загрязняющих веществ более 75 тонн в год.

Для нашего проекта стационарный источник с суммарным фактическим выбросом загрязняющих веществ более 75 тонн в год является котельная – валовый суммарный выброс составляет 310,29 т/год.

Следовательно, выделяемые загрязняющие вещества котельной в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям (по веществам Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), углерода оксид, Твердые частицы) и оснащением автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» (Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847)

п.14. Размер СЗЗ объекта подтверждается результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерений физических факторов в процессе эксплуатации объекта.

п.18. Размеры СЗЗ и (или) зоны ограничения застройки для объектов, являющихся источниками физических воздействий на здоровье населения, определяются в соответствии с нормативами допустимых уровней и (или) предельно допустимых уровней физических факторов на основании расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемых ими шума, вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука и других физических факторов.

Для установления размеров СЗЗ и (или) зоны ограничения застройки расчетные параметры подтверждаются результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней физического воздействия.

п.22. Расчетный размер СЗЗ объекта является установленным при:

наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта;

реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта (при их наличии);

наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта.

- Контроль шумового воздействия.

Предприятие работает круглосуточно. Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на акустическое состояние близлежащей территории рекомендовано все работы связанные с шумом автотранспорта производить с 7 часов утра и до 23 часов вечера.

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

Точки мониторинга акустического загрязнения.

Таблица № 19

| № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Координаты точки (м) | Тип точки | Комментарий |  |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2236.00 | 2317.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №1 | 250 метров |
| 2 | 2465.00 | 2549.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №2 | 250 метров |
| 3 | 2679.00 | 2505.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №3 | 250 метров |
| 4 | 2871.00 | 2346.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №4 | 250 метров |
| 5 | 2903.00 | 2182.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №5 | 250 метров |
| 6 | 2675.00 | 1665.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №6 | 250 метров |
| 7 | 2481.00 | 1611.00 | Расч. точка на границе СЗЗ №7 | 250 метров |

- Контроль образования и размещения отходов

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  в области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за:

– учетом  в области обращения с отходами;

–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду;

– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения.

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат  временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными нормами.

Сбор бытовых отходов осуществляется в контейнеры для раздельного сбора мусора, установленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом в места их утилизации.

- Контроль водопотребления и водоотведения

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на водные объекты необходимо обеспечить визуальный мониторинг и контроль за:

- случайными проливами жидких продуктов, отходов;

- исправностью работы очистных сооружений.

- Оценка значимости планируемой деятельности на окружающую среду.

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к Ограниченное воздействие на окружающую среду в радиусе от  0,5  до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности и имеет балл оценки - 3.

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится к многолетнему (постоянному) воздействию более 3-х лет и имеет балл оценки – 4.

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность относится к Умеренному: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению и имеет балл оценки - 3.

Расчёт общей оценки значимости:

3 х 4 х 3 = 36

Согласно расчёту общей оценки значимости 36 баллов характеризует воздействие высокой значимости планируемой деятельности на окружающую среду.

- Оценка возможного трансграничного воздействия

Трансграничное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, на земельные ресурсы и почвенный покров, на растительный и животный мир отсутствует в виду значительной удаленности границ соседних государств.

Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ проектных решений «Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске», а  также  анализ природных  условий  региона  предполагаемой  линии переработки  позволил  провести  оценку воздействия на окружающую среду.

Проектируемый объект: «Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно- топливных гранул и мелких древесных компонентов на территории СЭЗ, сектор 2 в г. Витебске» характеризуется воздействием высокой значимости планируемой деятельности на окружающую среду.

Проектируемый объект расположен частично (край участка и ограждение) в  границах природных территорий, подлежащих специальной охране - третий пояс ЗСО артскважин №51037/94 Правды-1 и №51086/94 Правды-2.

Предприятие расположено в производственной зоне СЭЗ г.Витебска по ул. П.Бровки  на юго-востоке г.Витебска в первомайском районе.  Участок неправильной формы. Рельеф участка сложный с общим уклоном с северо-востока на юго-запад. На участке размещены бетонные лотки, откосы, сеть канав с переливной трубой в котлован, насыпи от 1.0м до 2.0м, заболоченная территория. На территории располагаются сети канализации, водопровода и электрические сети 10кВ.

С западной стороны расположены ж.д. пути, ограниченные откосом высотой около 6м. За железной дорогой расположена производственная зона предприятия ОАО «Бельбимбо», заправочная станция Витебскгаз и другие производственные площадки.

С южной стороны расположен технологический водоем.

С северо-восточной стороны проектируемая территория ограничена гаражным кооперативом

С южной стороны территориями предприятия телезавода «Витязь».

Жилая застройка значительно удалена от территории рассматриваемого предприятия.

В западном направлении по ул. П.Бровки ближайшие жилая застройка, представленная многоэтажными жилыми домами, расположена на расстоянии 530м.

В северо-западном направлении по ул. П.Бровки ближайшие жилая застройка, представленная многоэтажными жилыми домами, расположена на расстоянии 450м.

В северном направлении ближайшие многоэтажные дома микрорайона Билево расположены на расстоянии 475м.

В северо-западном направлении ближайшие многоэтажные дома микрорайона Билево расположены на расстоянии 550м.

В юго-западном направлении расположена жилая застройка усадебного типа на расстоянии 420м.

В юго-восточном направлении расположена жилая застройка усадебного типа в районне трамвайного кольца по ул П.Бровки на расстоянии 760м.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при эксплуатации предприятия приведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ.

Выброс от всех источников  предприятия составляет  436,9484 т/год.

Для котельной выделяемые загрязняющие вещества в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям (по веществам Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), углерода оксид, Твердые частицы) и оснащением автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

### Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки  по высоте,  в  расчетных точках, которые находятся в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы) ни по одному из выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,91(твердые вещества), 0,92 (азота диоксид, серы диоксид).

Максимальные концентрации без учета фона менее 0,2 ПДК рассчитаны на расстоянии 960 м от территории предприятия. Следовательно, зона воздействия – 960 м.

В зоне воздействия находятся многоэтажная жилая застройка и жилая застройка усадебного типа.

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят от организованных источников объекта – 250 метров от крайних организованных источников во всех направлениях: От источника №2 (линия дробления): северо-восток – 250 м р.т.4 (жилая застройка 530 м), на восток –250 м - р.т.5(жилая застройка более 2000 м). От источника №17 (очистные сооружения, патрубок 2): юго-восток – 250 м р.т.6 (жилая застройка 540 м), на юг – 250м – р.т.7 (жилая застройка 810 м), на юго-запад – 250 м р.т.8 (жилая застройка 610 м). От источника №14 (система загрузки пеллет в ж/д вагон): на запад – 250м – р.т.1 (жилая застройка 570 м). От источника №1 (труба котельной): на северо-запад – 250 м р.т.2 (жилая застройка 580 м), на север - 250м – р.т.3 (жилая застройка 1100м).

Проектируемой водоснабжение предусматривается от существующей сети водопровода идущего вдоль ул. П. Бровки  Ø532 (чугун).

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается от проектируемых  пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети.

Бытовые  сточные воды от проектируемых зданий сбрасывается в существующую канализационную сеть расположенную на территории проектируемого объекта.

Отвод дождевых, талых вод от проектируемого объекта  предусматривается в проектируемую самотечную сеть дождевой канализации, которая сбрасывается в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей от существующих складов- телезавода «Витязь»

Проектом предусмотрена установка очистки ливневых стоков  со всей территории объекта производительностью 30л/с  (аналог Кристалл-R-П УП «ПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»).

Ввиду значительной удаленности водных объектов от реконструируемого участка воздействие на водные объекты будет отсутствовать.

В период эксплуатации предприятия изменение состояния поверхностных и подземных вод не прогнозируется.

В период эксплуатации предприятия переработки воздействие  на почвы будет оказываться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха.

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места гнездования птиц и пути миграции животных.

## Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии.

Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

Установка линии соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных программ.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

- Список использованных источников

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 18 июля 2016г.№399-З

- ТКП 17.02-08-2012 (01210) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую  среду в трансграничном контексте, подписанная в г. Эспо 25 февраля 1991 года.

- Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанная в г.Орхус 25 июня 1998 года.

- Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII (ред. от 18.07.2016) "Об охране окружающей среды"

- Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 N 149-З (ред. от 18.07.2016) "Водный кодекс Республики Беларусь"

- Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 N 332-З "Лесной кодекс Республики Беларусь"

- Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2008 N 406-З (ред. от 18.07.2016) "Кодекс Республики Беларусь о недрах"

- Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 N 425-З (ред. от 24.10.2016) "Кодекс Республики Беларусь о земле"

- Закон Республики Беларусь от 20.10.1994 N 3335-XII (ред. от 28.04.2015, с изм. от 18.10.2016) "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205 -З.

- Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 N 257-З (ред. от 18.07.2016) "О животном мире"

- Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 271-З (ред. от 13.07.2016) "Об обращении с отходами"

- Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 N 2-З (ред. от 13.07.2016) "Об охране атмосферного воздуха"

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2006 N 1596 "Об утверждении Государственной программы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы"

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

- Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. - М.: ВСЕГИНГЕО. 1980 г.

- Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. – Мн.: «Наука и техника», 1979.

- Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности.– Мн.: Наука и техника, 1965. – 286 с.

- Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е. Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности (методическое руководство). - Мн., ЦНИИКИВР. 1994 г.

- Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2004-2007 гг.). Издание официальное. - Мн.. 2008 г.

- Рекомендации по прогнозу изменения агрессивности грунтовых вод на застроенных территориях. - М.. ВНИИВОДГЕО. 1986 г.

- Рекомендации по выбору гидрогеологических параметров для обоснования способа дренирования подтопленных городских территорий. - М.. ПИИИС Госстроя СССР, 1986 г.

- Бочевер Ф.М.. Орадовская А.Е. Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от загрязнений. - М., Недра, 1972 г.

- Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шестаков В.М. Основы гидрогеологических расчетов. - М., Недра, 1969 г.

- Тютюнова Ф.И., Пантелеев И.Я., Пантелеева Т.И. и др. Прогноз качества подземных вод в связи с их охраной от загрязнения. - М., Наука, 1978 г.